建设项目基本情况

| 项目名称 | 横山区白界镇万象兴空心机砖厂新建年产2000万空心砖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 横山区白界镇万象兴空心机砖厂 |
| 法人代表 | 曹玉和 | 联系人 | 曹玉和 |
| 通讯地址 | 榆林市横山区白界镇羊圈梁村 |
| 联系电话 | 18791829222 | 传 真 | / | 邮政编码 | 719100 |
| 建设地点 | 榆林市横山区白界镇羊圈梁村 |
| 立项审批部门 | 榆林市横山区发展改革局 | 备案文号 | 横政发改发[2017]152号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造C3031 |
| 占地面积 | 14亩 | 绿化率 | 9.6% |
| 总投资 （万元） | 739.79 | 其中：环保投资 (万元) | 86.7 | 环保投资占总投资 比例 | 11.7% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投 产日期 |  |
| 1、项目由来 榆林市拥有丰富的煤炭资源，发展煤沫制砖产业有着得天独厚的资源优势。煤沫做为空心砖的原料既能够消化大量的煤沫，而且可以节约耕地、减少污染、保护环境、变废为宝。可谓一举多得，完全符合经济、社会、环境的协调和可持续发展、也是发展可持续产业、严格保护耕地，走可持续发展之路的一项重要举措。 为进一步适应国民经济发展的需要，努力改善居住环境，大力发展能源，国家对墙体材料改革提出了很高的要求，党的十四届五中全会强调“以调整结构，节能节地节水减少污染为重点，开展推广新型建材及制品。积极利用工业废渣生产墙体材料。”为了加快全国墙体材料改革的步伐，国家实施了一系列优惠政策，下发了《关于加强墙体材料革新与建筑节能工作的通知》，明确指出：“墙体材料革新就是以新材料替代传统的实心粘土砖做墙体材料，按国家技术规范，建设符合标准的节能建筑”。利用煤沫烧结砖，是采用煤沫自身的发热量提供的热能，来完成干燥和焙烧的工艺过程，不需外投燃料，制成的砖硬度高，成本低，经济效益十分可观。 2、项目评价过程 横山区白界镇万象兴空心机砖厂积极响应国家的号召，变废为宝，充分利用当地的煤沫，在榆林市横山区白界镇羊圈梁村新建2000万块空心砖项目。 横山区白界镇万象兴空心机砖厂于2017年9月委托太原核清环境工程设计有限公司对“横山区白界镇万象兴空心机砖厂新建年产2000万空心砖项目”进行环境影响评价。接受委托后，我公司立即组织参评人员进行现场踏勘。根据现场调查，本项目是在以前的砖厂厂址上新建一个新的砖厂。办公区、轮窑等设施由于原厂址有，还可以继续使用，所以依托原有，剩余道路硬化、粘土棚、煤沫棚等筹建中。现场踏勘后，参评人员对工程所处区域自然环境进行了调查和了解，通过分析项目的工艺流程，得出项目的主要污染物并计算出污染源强，分析了项目建成后对环境的影响，并提出污染防治的措施，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了《横山区白界镇万象兴空心机砖厂新建年产2000万空心砖项目环境影响报告表》。 3、分析判定 （1）政策相符性分析 本项目利用煤沫烧制空心砖。 产业政策及规划的符合性判定见表1 。 表1 产业政策及规划的符合性 文件名称 序号 文件内容 本项目 符合性 《产业结构调整指导目录》（2013年修正） 淘汰类 1 第八条“建材”类的“第12项”砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑（2011年） 38门轮窑 符合 《陕西省墙体材料革新“十二五”发展规划》 2 砖类产品：烧结砖重点发展高孔洞率矩形孔多孔砖、空心砖和空心砌块 空洞率29%，矩形孔多孔砖、空心砖 符合 《关于陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》 3 允许一个乡镇保留1-2个年生产力2000万块标准空心粘土砖项目 2000万块标准空心粘土砖项目 符合 《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本） 淘汰类 4 破坏农田、耕地和破坏环境取土烧制的实心粘土砖生产线 空心砖生产线 符合 《关于全区砖厂建设管理有关问题的会议纪要》（榆林市横山区人民政府专项问题会议纪要第75次） 安装脱硫除尘装置 安装1套钙钠双碱法脱硫除尘装置 符合 安装大气污染物自动监测设备并联网 轮窑烟气安装自动监测设备并联网 2017年2月18日榆林市横山区发展改革局以横政发改发〔2017〕56号文对本项目进行了备案，同意本项目的备案（见附件2）。因此，该项目建设符合国家的产业政策要求。 选址符合性分析 本项目乡村道路直通厂区进厂道路，交通运输便利。本项目场地原来就是用作砖厂，原有的轮窑等可以直接利用。场地的采矿许可证，国土局矿区范围批复等手续均已办理。项目的建设充分利用了煤沫，延伸了工业固废再利用产业链，符合区域土地利用规划及经济发展规划要求。项目区供水、供电条件较好。多规合一检测显示未触及生态红线。建设项目厂区布局合理，对产生的“三废”进行综合治理后，污染物均能达标排放，项目对周围环境影响较小。符合国家产业规划政策。在严格执行项目可研及本评价要求的环保措施的条件下，项目选址可行。 4、关注的主要环境问题 （1）施工期扬尘对大气产生的影响 （2）运营期原料扬尘及焙烧烟气对大气的影响 （3）运营期生活污水的处理 （4）运营期固体废物的处理 5、评价结论 横山区白界镇万象兴空心机砖厂新建年产2000万空心砖项目符合国家产业政策，选址合理，在落实报告中所提出的各项环保措施，保证所排污染物达标排放的前提下，同时加强管理，从满足环境质量目标角度考虑，本项目的建设是可行的。 |

工程概况 1、项目名称 横山区白界镇万象兴空心机砖厂新建年产2000万空心砖项目 建设性质 新建 地理位置 本项目建设地点位于榆林市横山区白界乡羊圈梁村，中心地理坐标为东经109°48′15.51″，北纬38°27′57.55″。项目总占地面积为14亩，用地为榆林市横山区白界乡羊圈梁村的土地，厂址及附近无陡坎及不良地质构造，适合建厂。 项目北距羊圈梁村300m，西侧是乡村道路，东侧和南侧均为荒地，进场道路位于项目地北侧。现场勘查，进厂道路为土路，扬尘污染较严重，环评要求硬化。项目区交通极为便利。 项目区附近村庄有羊圈梁村，均不位于项目的下风向。其中距离最近的为项目北侧的羊圈梁村，距离约0.30 km。项目四邻关系图见图1。项目地理位置图见附图1，项目环境保护目标图见附图3。 4、工程投资及来源：本项目总投资739.79万元，环保投资86.7万元，占总投资比例11.7%，全部由企业自筹。 5、生产规模：2000万块/年空心砖 产品方案：项目产品空心砖执行GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》标准，产品可以满足该标准的要求。生产的空心砖型号为240mm×115mm×90mm，生产品种可根据建筑设计节能规范要求和市场变化进行适当调整。 图1 项目四邻关系图 6、平面布置 （1）总平面布置原则 a、在整体规划的基础上，根据煤沫空心砖生产的工艺流程特点，为企业创造良好的工作环境； b、结合厂区地形、地质、气象、风向等自然条件，因地制宜进行布置，使大多数建筑物具有良好的朝向、日照和通风； c、总平面布置应严格遵照《建筑设计防火规范》的有关规定，在满足工业生产和消防的前提下，尽量节约用地； d、合理布置厂内道路，使运输路线短捷，便于消防、施工、安装及检修； e、对工程建筑、道路、管线、绿化等进行总平面布置，力求紧凑合理。 （2）总平面布置方案 为了便于企业管理和更好地组织生产，减少生产过程中的相互影响和干扰，将厂区分为生产和生活两个功能区，功能区之间由绿化带隔开。项目厂区呈五边形，南边为晾晒场，项目地中间有一列38门的轮窑，北边有成品堆场，东北角有门房，进场道路也在此处，紧邻门房是生活区。生产线及取土场位于厂区东侧。生活区位于厂区北侧，不在生产区的下风向，主要由办公室、食堂、职工宿舍等组成。进厂道路位于厂区北边。总平面布置图见附图2。 7、工程内容 本项目主体工程包括生产线、轮窑等；辅助工程由粘土棚、煤沫棚、成品堆场、晾晒场地等组成；环保工程包括钠钙双碱法脱硫系统以及绿化等。 （1）采矿区 项目利用原有砖厂的采矿区，矿区位于厂区北部，开采矿种为砖瓦用粘土，采用露天采矿工艺，通过挖掘机和装载机运输至投料口供后续生产使用。项目所需粘土由企业于厂区内东北侧的取土场自行开采，项目所需粘土由企业于厂区内东北侧的取土场自行开采，面积约0.0267平方公里，规划生产能力6万立方米/年，仅限在规定的取土范围内进行取土活动。横山县国土资源局的横国土资发〔2017〕30号文对取土场的取土范围及相关内容进行了规定，具体见附件5。 （2）制砖生产区 制砖生产区在原有砖厂基础上，新建制坯车间，烟气脱硫除尘装置等设施，主要包括制砖生产线和办公辅助设施，制砖原料为粘土和煤沫，按照20:1质量配比混合，经“制坯+干燥+焙烧”工艺制取产品粘土空心砖，生产规模为年产2000万块空心砖，具体建设内容见表2。 具体见表2。 表2 主要建设内容 序号 工程名称 工程内容 备注 主体工程 1 采矿区 取土 开采方式为露天开采，开采规模为4.56万t/a 依托原有 2 生产区 生产线 半封闭，包括破碎筛分、两级搅拌、制坯、切坯等工序。占地面积346m2， 轮窑 生产规模2000万块/年，主要工艺为配料调制-制坯-自然干燥-焙烧-成品，焙烧窑38门轮窑1座。占地面积为1600 m2。 辅助工程 1 采矿区 粘土棚 半封闭，顶部为彩钢瓦，占地面积91m2 未建 2 煤沫棚 半封闭，顶部为彩钢瓦，占地面积91m2 未建 公用工程 1 晾晒场地 堆场1个，占地面积2600m2，地面砖铺硬化 依托原有 2 成品堆场 堆场1个，占地面积3100m2，地面砖铺硬化 依托原有 3 车 棚 砖混结构，占地面积60m2 依托原有 4 办公室 砖混结构，占地面积72m2，用于管理人员办公 依托原有 5 员工宿舍 砖混结构，占地面积300m2，职工休息 依托原有 6 食堂 砖混结构，占地面积18m2 依托原有 7 卫生防渗旱厕 砖混结构，占地面积24m2 依托原有 8 门房 砖混结构，占地面积18m2 依托原有 9 供电 供电电源引自榆林市横山区白界乡变配电站 依托原有 10 变配电间 建筑面积18 m2 依托原有 11 供水 生产生活用水由厂区自备水井供给 依托原有 12 排水 生活污水经处理后回用于洒水抑尘，不外排 依托原有 13 采暖 冬季采用电暖气供暖 依托原有 环保工程 1 废气 粘土棚及煤沫棚：洒水抑尘 未建 轮窑焙烧：废气经钠钙双碱法脱硫系统净化后排放，除尘效率为90%，脱硫效率为85%，除氟效率95%烟气经高度20m的烟囱排放，脱硫塔四个10m3水池 未建 食堂油烟：油烟经高于食堂房顶直接排放 2 废水 食堂废水经隔油预处理后与其他日常生活污水一起经沉淀消毒后回用于洒水抑尘或砖厂绿化，0.5m3隔油池+1m3沉淀池+1m3消毒池 未建 3 噪声 加强管理，基础减震室内操作，定期维护，隔声吸声等 未建 4 固废 生活垃圾：统一收集，运送至指定的垃圾处理场 废泥坯、窑灰：做为生产原料直接回用 成品废砖、碎石子：回收利用 5 绿化 绿化面积900m2，绿化率9.6% 未建 6 道路硬化 硬化面积720m2 未建 根据现场调查，本项目办公区、职工宿舍、轮窑等设施依托原有，未建工程内容主要包括：粘土棚、煤沫棚、废水治理设施、绿化及道路硬化等。 8、主要生产设备 表3 主要生产设备 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 1 粉碎机 2PG400×250 1 2 粉煤机 2PC600x400 1 3 箱式给料机 GZD200×120 1 4 计量装置 AH-6.5 1套 5 搅拌机 B60 1 6 双级真空挤出机 JZK50/50-35 1 7 自动切泥条机 ZQT 1 8 切坯机 ZQP-12 1 9 自动机械化传输带 650mm 1套 10 装载机 轮式XG951Ⅲ 1 11 窑车 / 10 12 离心通风机 Y4-73-11 1 13 轮窑 38门 1 9、主要技术经济指标 表4 项目主要技术经济指标 序 号 指标名称 单 位 数 量 一、基本指标 1 占地面积 亩 14 2 项目总投资 万元 739.79 3 环保投资 万元 86.7 二、规模 1 空心砖总产量 万标块 2000 三、动力消耗 1 新鲜水 m3/a 4728 2 电 万kwh/a 10 3 煤 t/a 2 四、原辅材料消耗 1 煤沫 t/a 2308 2 粘土 t/a 45970 五、工作制度及劳动定员 1 职工总人数 人 20 2 工作制度 班制 三班制，每班8小时 3 年工作天数 d 240 10、原辅材料消耗及动力供应 （1）项目制砖原料主要为粘土和煤沫，按照20:1质量配比混合，经“制坯+干燥+焙烧”工艺制取粘土空心砖，轮窑焙烧点火阶段会投入少量的精煤。本项目主要原辅材料见表5。 表5 原辅材料消耗一览表 序号 名称 来源 单位 用量 1 煤沫 地方煤矿 吨/年 2308 2 粘土 厂区取土场供给 吨/年 45970 3 电 榆林市横山区白界乡配电站 万KWh/年 10 4 水 厂内水井 m3/a 4728 5 煤 地方煤矿 吨/年 2 原料粘土来自厂区取土场，通过挖掘机和装载机运输至投料口。粘土化学成分见表6（全组分分析报告见附件9）。 从榆林市场采购煤质较好的煤沫作为原料。项目煤沫用量45970t/a，煤用量2t/a，投煤孔投的煤沫约5.7t/a。煤沫主要指标见表7（煤质分析报告见附件8）。 （2）运输方式：本项目原料的运入和成品的运出由当地社会车辆解决，并按量计价收费，不需购买运输设备。 表6 粘土主要化学成分 成分 SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO K2O F 含量（%） 58.7 12.95 6.53 4.88 2.66 2.61 <0.05 表7 煤质分析 煤质指标 煤沫 收到基全水分 13.67% 空气干燥基分析水 2.57% 空气干燥基全硫 1.66% 空气干燥基全灰 6.78% 空气干燥基挥发分 35.58% 空气干燥基固定炭 55.07% 分析基高位发热量 7119cal/g 收到基地位发热量 6205cal/g （3）物料平衡 项目投入物料主要是粘土和煤沫，产出物料包括产品空心砖、不合格砖、晾晒场水蒸气、轮窑烟气和轮窑灰渣。项目物料平衡统计见下表8。 表8 项目物料平衡 单位：t/a 输入（t/a） 输出（t/a） 物料名称 数量 物料名称 数量 粘土 45970 产品空心砖 48000 煤沫 2308 不合格砖 240 产生硫 3.57 产生氮 14.02 产生粉尘 21.19 合计 48278 合计 48278 （4）硫平衡 项目硫由空心砖内燃料粉煤灰带入，由轮窑外排烟气、烟气处理沉淀渣和空心砖带出，项目硫平衡统计见下表9。 表9 硫平衡 输入 输出 物料名称 数量 （t/a） 硫含量 （%） 折算硫 （t/a） 物料名称 SO2含量（t/a） 折算硫 （t/a） 煤沫 2308 1.66 19.17 焙烧烟气 3.57 1.79 脱硫渣 20.21 10.105 空心砖 14.55 7.275 合计 19.17 合计 19.17 （5）热量平衡 项目正常生产后，热量由煤沫的燃烧热提供，由轮窑焙烧加热砖坯、轮窑散热消耗，项目热量平衡统计见下表10。 表10 热量平衡 输入 输出 投入 数量 （t/a） 热值（kJ/kg） 热量 （MJ/a） 消耗 数量 （万块/a） 耗热 （kJ/块） 热量（MJ/a） 煤沫 2308 25999 6.0×107 砖坯 2000 3000 6.0×107 煤 7.7 0.02×107 散热 / / 0.02×107 合计 6.02×107 合计 6.02×107 11、公用工程 （1）供电 供电电源由当地电网接入，电力充足，能够满足拟建项目新增的用电负荷。 取暖 本项目采暖期不生产，因而不涉及取暖问题。 （3）就餐：本项目食堂共设2个灶头，食堂面积18m2。 （4）供水 本项目生产及生活用水由厂区自备水井供给。在井底设抽水泵一台，将井底水抽至地面，在地面铺设管道至各用水处。 （5）排水 厂区设卫生旱厕1座，旱厕定期清掏，外运肥田；食堂废水隔油后与生活洗漱废水沉淀后全部回用厂区道路洒水和绿化；生产用水全部回用，不外排；绿化用水及厂区道路洒水自然蒸发。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目是新建一个砖厂项目，因而不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 横山区位于陕西省北部、榆林市中部偏西，地处毛乌素沙漠与黄土高原过渡地带。全区地貌以芦河、无定河为界，北部为风沙草滩区，占总面积的32.2%；南部为丘陵沟壑区,占51.3%；中部为河谷川地,占16.5%。是正在建设的国家能源化工基地以及“西气东输、西煤东运、西电东送”的重要组成部分，也是著名古边塞重镇和革命老区。全区辖13镇1个街道办事处1个国营农场361个行政村，总面积4333平方公里，总人口37.2万。本项目建设地点位于榆林市横山区白界镇羊圈梁村，中心地理坐标为东经109°48′15.51″，北纬38°27′57.55″。 2、地形地貌 横山区地形地貌以东西走向的古长城为界，长城以北为广阔无际的风沙草滩区，有“塞上榆林十八滩，水清草绿似江南”的美誉，长城以南为黄土丘陵沟壑区，国土总面积7053平方公里。以榆溪河水系为主，遍布大小河流百余条，中型以上水库27座。 3、地质构造、地震 评价区大地构造属鄂尔多斯盆地次级构造单元-陕北斜坡中部，地质构造简单，岩层近于水平，地层稳定，褶皱构造不发育。地形开阔，多为半固定沙丘，沙丘呈波状起伏。主要为第四系风积、冲洪积、湖积的沙土、一般粘性土等，下伏为侏罗系砂岩。 本区地壳活动相对较弱，据记载公元1621年、1448年，曾在府谷、榆林、横山发生过5级地震，此后再未发生过4级以上地震，小震也很少。根据中国《建筑抗震规范》(GB5011-2001)》及《中国地震烈度区划图》，本项目所处地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 4、水文特征 横山区水资源来自地表水和地下水两个方面，境内地面年径流量多年平均值为4535亿立方米，地下水调节储量为743亿立方米，二者的重复量为2.83亿立方米，全区拥有水资源量9.135亿立方米。地表径流入区境内的主要河流有榆溪河、无定河、海流兔河等。 榆林市的地表水主要来源于榆溪河及其支流，该河全长130km，流域面积4938km2，全长落差285m，平均比降3.07‰。根据多年观测，该河年平均流量为11.768m3/s，最大年均流量为15.6 m3/s，最小年均流量为8.09 m3/s。下游平均含泥沙量为11.7kg/m3。榆溪河有很多支流，分布在榆溪河的两侧。距离本项目最近的河流是在项目地南侧十公里处的无定河。 5、气候气象 评价区地处中温带、半干旱气候区，为典型的中温带半干旱大陆性气候。其基本特征为冬季寒冷，春季多风，夏季炎热，秋季凉爽，冷热多变，温差悬殊，干旱少雨，蒸发量大。年平均气温为8.1℃，年平均最低气温1.80℃，极端最高气温为38.6℃，极端最低气温为-30.1℃，多年平均降雨量为399.8mm，日最大降雨量为474.60mm，年平均风速2.3m/s，最大风速30m/s，年主导风向为NW，年平均蒸发量为1905.5m。 6、植被 区境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。共有草本植物60多种，木本植物40多种，栽培作物79种，属灌丛草原植被区。本项目所在区域生态系统结构简单，基本由3种灌木密集成丛，这些灌木丛零星分布，丛间有少量草本植物，部分区域分布有少量乔木。灌木以柠条、沙柳、沙蒿为主，草本植物以大针茅、百里香、芨芨草、白羊草、苜蓿、沙打旺等为主，乔木类以杨、槐、榆等为主。 7、矿产资源 矿产资源主要有岩盐、天然气、煤等，是陕北能源化工基地的重要组成部分。特别是岩盐资源位于陕北奥陶纪岩盐田的核心地带，县境1212平方公里地下全部有岩盐储藏，总储量达1.3—1.8万亿吨，占全国总储量的17%，盐层埋藏深度2308—2600米，厚度120—158米，呈石膏型结构，氯化钠含量达到93.11—98.83%，属高纯优质岩盐矿。县境内天然气储量相当丰富，现已探明储量1382亿立方米，可控制储量为3800亿立方米。县境内煤炭开采历史悠久，上世纪六七十年代的龙镇煤矿曾经是全市最大的企业之一，煤炭埋藏浅、发热量大、挥发成份少，完全符合化工动力用煤的要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目位于榆林市横山区白界镇羊圈梁村，本次评价地下水环境质量现状、环境空气质量现状监测数据引用“横山区利民砖厂新建年产2000万块粉煤灰空心砖生产线项目”的监测数据，该数据于2017年3月由陕西中测检测科技有限公司监测。该项目位于榆林市横山区白界镇羊圈梁村，中心地理坐标为东经109°40'20.08"，北纬38°07'11.84"。距离本项目地东北方向0.28公里处。距离较近，区域环境状况类似，符合引用数据条件。陕西中测检测科技有限公司于2017年9月8日对厂界声环境质量现状进行了监测。陕西精益达安全环保技术服务有限公司于2017年11月24日对厂界氟化物现状进行了监测，监测点位布点图见附图4。 1、环境空气质量现状 （1）监测点位 本次评价环境空气质量现状监测数据利用陕西中测检测科技有限公司在评价区内布设的2个点。监测点位分别为1#羊圈梁村、2#项目所在地下风向。监测点位与拟建项目位置关系见表11。 表11 监测点位与拟建项目位置关系表 编号 监测点名称 相对引用项目方位 与厂区距离（km） 布点原则 1# 羊圈梁村 NW 0.3 上风向关心点 2# 项目所在地下风向 SE 0.48 下风向关心点 （2）监测项目 监测项目：TSP、PM10、SO2、NO2。 （3）监测时段及频率 陕西中测检测科技有限公司于2017年4月13日—4月19对评价区环境空气质量进行了监测。 监测频率：TSP进行24h平均浓度的测定，每天应有24个小时的采样时间；PM10进行24h平均浓度的测定，每天至少有20个小时平均浓度值或采样时间；SO2、NO2进行1h平均浓度和24h平均浓度的测定，1h平均浓度测定要求每小时至少有45分钟采样时间，24h平均浓度测定要求每天至少有20个小时平均浓度值或采样时间。 （4）采样及分析方法：按照《环境空气质量标准》（GB3095―2012）中表3的有关规定执行。具体方法见表12。 表12 环境空气采样及分析方法 序号 监测项目 采样方法 分析方法 1 TSP 滤膜捕集法 重量法GB/T15432-1995 2 PM10 滤膜捕集法 重量法HJ618-2011 3 SO2 甲醛缓冲溶液吸收法 副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009 4 NO2 溶液吸收法 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009 （5）数据统计分析 TSP、PM10、SO2 和NO2、氟化物环境质量现状监测统计结果列于表13、表14、表15、表16、表17。 表13 TSP环境质量现状监测统计结果 监测结果 监测点位 24h平均浓度 浓度范围 （ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 超标率（%） 最大浓度占标率（%） 1#羊圈梁村 187～311 311 3.7 103.7 2#项目所在地下风向 195～327 327 9 109 GB3095-2012二级标准 300 表14 PM10环境质量现状监测统计结果 监测结果 监测点位 24h平均浓度 浓度范围 （ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 超标率（%） 最大浓度占标率（%） 1#羊圈梁村 75～122 122 0 81.3 2#项目所在地下风向 82～126 126 0 84 GB3095-2012二级标准 150 表15 SO2环境质量现状监测统计结果 监测点 1h平均浓度 24h平均浓度 浓度范围（ug/m3） 最大浓度 占标率（%） 浓度范围（ug/m3） 最大浓度 占标率（%） 1#羊圈梁村 11～36 36 7.20 25～36 36 24 2#项目所在地下风向 11～37 37 7.40 23～39 39 26 标准 500 150 表16 NO2环境质量现状监测统计结果 监测点 1h平均浓度 24h平均浓度 浓度范围（ug/m3） 最大浓度 占标率（%） 浓度范围（ug/m3） 最大浓度 占标率（%） 1#羊圈梁村 22～48 48 24 33～51 51 63.8 2#项目所在地下风向 21～44 44 22 35～47 47 58.80 标准 200 80 表17 氟化物环境质量现状监测统计结果 监测点 1h平均浓度 24h平均浓度 浓度范围（ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 最大浓度占标率（%） 浓度范围（ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 最大浓度占标率（%） 1#羊圈梁村 1.1～1.7 1.7 8.50 1.3～1.5 1.5 21.43 2#项目所在地下风向 1.00～1.5 1.5 7.5 1.2～1.5 1.5 21.43 GB3095-1996二级标准 20 7 由表13-17可知，评价区在监测期间，各监测点PM10的24小时平均浓度、SO2和NO2的1小时平均浓度和24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，无超标情况，TSP数值在4月15日这一天超标，由于监测时间恰好为春天，4月15那天有大风导致监测区域TSP数值超标。其他时间TSP24小时平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。氟化物环境质量现状评价参考《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。氟化物无超标情况。环境空气质量现状良好。 2、地下水环境质量现状 （1）监测点位 为了解本项目区地下水环境质量现状，本次评价引用“横山区利民砖厂新建年产2000万块粉煤灰空心砖生产线项目”的监测数据。布设一个监测点，监测点位为利民砖厂厂内水井，井深60m，水位埋深为30m，水温为6.0℃。 （2）监测项目 pH值、细菌总数、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、总大肠菌群共6项。 （3）监测时段 陕西中测检测科技有限公司于2017年4月27日对区域地下水进行了监测。 （4）分析方法 监测方法采用国家标准方法和国家环保局《水和废水监测分析方法》（第四版）中的监测方法。 表18 地下水监测分析方法 序号 监 项目 分析方法 方法依据 1 PH 玻璃电极法 GB6920-1986 2 总硬度 EDTA滴定法 GB7477-87 3 高锰酸盐指数 酸性高锰酸钾氧化法 GB11892-1989 4 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 5 总大肠菌群 微生物指标（2.1）多管发酵法 GB/T2750.12-2006 6 细菌总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1） 平皿计数法（1.2） GB/T2750.12-2006 （5）监测结果及分析评价 地下水监测结果统计见表19。 表19 地下水水质监测统计结果 监测对象 监测时间 PH 总硬度 （mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） 氨氮 （mg/L） 总大肠菌群（个/L） 细菌总数（个/mL） 利民砖厂水井 4月27日 7.52 264 2.64 0.048 未检出 8 Si 0.88 0.59 0.88 0.24 / / 是否达标 达标 达标 达标 达标 / / Ⅲ类标准 6.5～8.5 ≤450 ≤3.0 ≤0.2 ≤3.0 / 由监测结果表明，评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准值要求。地下水各监测指标环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 （1）监测点位 噪声监测共布设4个点，监测点位示意图见图2。 （2）监测时间及方法 2017年9月8日，陕西中测检测科技有限公司对项目区域进行了噪声监测，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。监测当日气象条件较好，天空晴朗，无大风等不利气象因素影响。 （3）评价标准 本项目位于横山区白界乡羊圈梁村，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声区域的划分，该评价区属于2类区域，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，昼间噪声限值为60dB（A），夜间噪声限值为50dB（A）。 （4）监测结果与评价，噪声监测结果见表15。 图2 噪声现状监测布点图 表20 声环境质量现状监测结果表 单位：[dB(A)] 监测点位 等效声级 2类区标准 昼间Leq 夜间Leq 昼间 夜间 1#：厂区东侧 48.9 41.6 60 50 2#：厂区南侧 48.4 41.2 3#：厂区西侧 50.6 42.9 4#：厂区北侧 47.8 40.8 由上表可以看出，厂界噪声监测昼间声级范围为47.8-50.6dB(A)，夜间声级范围为40.8-42.9dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据评价人员现场调查，本项目以建设项目所在地周围村民的身体健康为主要环境保护目标。经评价对工程排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标见表21，环境保护目标图见附图3。 表21 环境保护目标及敏感点 环境要素 保护目标 方位 距离（km） 保护要求 环境空气 羊圈梁村 NW 0.3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 地下水 区域地下水环境 厂址周围及附近水井 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 声环境 厂界外1m范围 《声环境质量标准》（GB3096-2008中）2类标准 生态环境 土壤及植被 厂址范围及周边 场地周围土壤不受污染，植被不受影响

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体详见表22。 表22 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg/m³ 污染物名称 取值时间 年平均 24小时平均 1小时平均 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 TSP 200 300 / PM10 70 150 / 2、地下水 地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848—93）中的Ⅲ类水质标准。 表23 《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类 单位：mg/L 项目 pH NH3-N 总硬度 高锰酸盐指数 总大肠菌群（个/L） 悬浮物 标准值 6.5～8.5 ≤0.2 ≤450 ≤3.0 ≤3.0 3、声环境 该项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准。 表24 《声环境质量标准》（GB3096－2008） 单位：Leq[dB(A)] 类别 时间 昼 间 夜 间 2 标准值[dB（A）] 60 50 4、生态环境 生态环境执行GB15618-1995《土壤环境质量标准》中旱作农田二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 原料破碎及制备成型、人工干燥及焙烧过程废气排放标准执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2排放限值，标准值见表25；厂界大气污染物任何1小时平均浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3规定的限值，标准值见表26；职工食堂油烟废气排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中小型规模排放标准，标准值见表27。 表25 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2 单位：mg/m3 生产过程 最高允许排放浓度 污染物排放监控位置 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 （以NO2计） 氟化物 （以F计） 车间或生产设施排气筒 人工干燥及焙烧 30 300 200 3 表26 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3 单位：mg/m3 厂界污染物项目 总悬浮颗粒物 二氧化硫 氟化物 浓度限值 1.0 0.5 0.02 表27 《大气污染物综合排放标准》 （GB13297-1996）表2 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放速率kg/h 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 二氧化硫 4.3 960 0.4 氮氧化物 1.3 240 0.12 颗粒物 5.9 120 1.0 2、水污染物 项目产生的污废水经厂区处理设施处理后，须综合利用，禁止外排，污废水实现零排放。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表28 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB1253-2011） 单位：dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 表29 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB（A） 类别 时间 昼 间 夜 间 2 标准值[dB（A）] 60 50 4、固体废弃物 工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013] 36号）中的有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求。 5、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 经过计算，SO2的排放量为3.57t/a，NOx排放量为14.02t/a。根据工程的工艺特征和排污特点、所在区域环境质量现状、以及当地环保部门的要求，参照《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》、《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》中的有关要求及当地砖厂生产环境影响情况，总量控制建议指标为：SO2：3.57t/a、NOx：14.02t/a。 |

建设项目工程分析

本项目营运期流程及产污环节 煤沫空心节能机砖（内燃砖）的烧制原理 内燃烧砖就是在砖内掺入一定量的燃料，然后利用外力燃烧的火力，引起砖体内部的添加燃料燃烧，等到燃料烧尽，砖制品也亦然成型。内燃砖的优点是它可以利用大量的工业废煤渣，节煤效果非常明显。本项目以煤沫作为原料及燃料进行砖的烧制，煤沫可以满足砖烧制过程中所需的热量。 生产工艺流程说明 1、取土： 项目所需粘土由企业于厂区内东北侧的取土场自行开采，面积约0.0267平方公里，规划生产能力6万立方米/年，仅限在规定的取土范围内进行取土活动。横山县国土资源局的横国土资发〔2017〕49号文对取土场的取土范围及相关内容进行了规定，具体见附件3。取土场使用铲车运至制砖设备区，能够满足项目生产需要。粘土开采条件简单，自上而下分层开挖。开挖设备主要为挖掘机、铲车，取土至粘土投料口经皮带传输机传送，粘土即采即用，剩余多的储存在粘土棚内。粘土开采前会进行喷水润湿进行陈化，因而粘土开采产生的粉尘量较小。 该工序污染物主要来自于开挖作业无组织排放的粉尘G1和粘土里边混杂的碎石子S1。 2、制坯： （1）原料的输送工艺 原料的处理对于制备高强度、高质量的空心砖非常重要，因此需对原料进行严格的处理，以便进行充分的均化、混合、破碎。原料粘土来自厂区，煤沫外购堆于厂区煤沫棚内。原料粘土和煤沫由厂内铲车投至投料口后分别经粉碎机粉碎，然后以20:1的配比进入进料口，由一级传送带输送至搅拌机。粉碎工序均至于地下密闭进行，且原料进行过陈化，湿润呈潮湿状态，不会产生较大粉尘。粘土即采即用，不储存。剩余的土堆于粘土棚中。煤沫堆放在煤沫棚中。 该工序产污环节为破碎工序产生的粉尘G2和设备生产运行噪声Z1和Z2。 （2）搅拌、挤出与切坯 粉碎后的原料经传送带送到搅拌机中（喷水润湿）进行充分的混合，混料后经输送带进入双级真空挤砖机进行挤压成型，成型后的泥条经表面处理后，经自动切条机、自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，在此过程中有少量的废砖坯产生，废砖坯全部由回泥带重新输送至搅拌机进行搅拌。切好的砖坯由运坯皮带机运至码车位，用人工码至窑车。 该工序产污环节为设备生产运行噪声Z3、Z4和产生的粉尘G3、产生的废泥坯S2。 3、干燥 砖坯干燥采用自然干燥，将制成的砖坯堆放至晒场，通过自然通风晾晒合格后送至轮窑进行预热焙烧，自然干燥一般耗时7～8天。 该工序污染物主要来自于产品运输产生的粉尘G4，可忽略不计。 4、焙烧 焙烧是生产的关键环节，本项目采用轮窑进行焙烧。本项目设置38门轮窑一座，长约120m，宽约15m，高约4m，每个窑室的长度（即门距）为6m，窑内断面尺寸为内高2.8m，内宽3m。可满足2000万块/年的产量要求。窑顶上方设置投煤孔，投煤孔沿窑道长度方向布置若干排，排距为1.0m，每排为四个。其横间间距为1m，每排边部投煤孔与窑道侧墙间距为2.2m。煤投放孔内径0.12m。 制成的砖坯转入晾晒场晾晒和储存，经7～8天晾干，砖坯由人工运入轮窑码垛，焙烧利用外部燃料和内部燃料的焙烧热量，进一步降低砖坯含水率，在950~1150℃环境下，粘土中的SiO2、Al2O3、Fe2O3等矿物质发生分解、熔融、烧结、结晶等一系列物理化学变化，生成符合致密度、硬度等要求的产品空心砖。正常焙烧的轮窑，可以分为预热带、烧成带、冷却带。制品码入轮窑后不移动，而各带随着连续不断地装坯，焙烧，出窑作业，烟气则沿着环形烟道移动，燃料煤沫自焙烧带的投煤孔送入窑内后，在坯垛或空隙间进行燃烧，进而产生热量加热坯体。燃料燃烧所需的空气来自冷却带，即冷却空气由冷却带已打开的窑门进入，向焙烧带方向流动，由于对流传热的作用，冷空气被加热成热空气，这部分热空气除部分从冷却带的投煤孔溢出，其余部分则进入焙烧带供燃料燃烧用。 燃料燃烧所生成的烟气继续向预热带方向移动，通过对流、传导等热交换，使预热带的坯体得到预热而升温，从而烟气温度则相应逐渐降低，最后经排烟系统排出窑外。本项目各窑设置一台引风机，通过窑内烟道将烟气抽出。烟道处安装脱硫塔一座，烟气经脱硫塔脱硫后排出，脱硫率85%。 为了能使预热带维持负压，使烟气能向前移动，在预热带一般开启五个排烟锥形闸，以控制烟气流量。装坯时，每间窑室用“纸档”把窑道整个断面封严，当火焰向前移动一个窑室距离时，即应提起预热带始端纸挡前一个窑室的锥形闸，将其纸档烧掉，同时将靠近焙烧带的一个锥形闸关闭，从而各带均前进一个窑室，配合装坯、出坯的作业，使轮窑焙烧即可连续不断地循环进行。 该工序主要污染物为煤沫空心砖干燥、焙烧过程中产生的烟尘、氮氧化物、二氧化硫G5及烟气处理过程产生的脱硫渣等固体废物S3。 5、成品 烧制好的煤沫空心砖（装在窑车上），由牵引车拉出运到卸车区，人工装卸到手推车上，同时对砖的质量进行检查，而后运到成品堆场。 该工序主要污染物为生产过程中产生的不合格砖S4。 工艺流程框图见图3。 图3 砖厂工艺流程及产污环节图

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 取土 | 粉尘 | 4.6t/a | 0.46t/a |
|  | 粘土棚、煤沫棚 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 破碎工序 | 粉尘 | 0.46t/a | 0.46t/a |
|  | 轮窑废气 | 烟尘 | 241.7mg/m3，21.19t/a | 24.2mg/m3，2.12t/a |
|  |  | SO2 | 271.28mg/m3，23.78t/a | 40.73mg/m3，3.57t/a |
|  |  | NO2 | 157.95mg/m3，14.02t/a | 157.95mg/m3，14.02t/a |
|  | 原料及产品运输 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 办公生活区 | 污水量 | 172.8 m3/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 2.4t/a |
|  | 生产 | 废泥坯 | 966t/a | 0 |
|  |  | 不合格砖 | 240t/a |  |
|  |  | 脱硫渣 | 696t/a |  |
|  |  | 碎石子 | 235t/a |  |
| 噪 声 | 粉碎机、粉煤机、双轴搅拌机、真空挤砖机、切条切坯机、轮窑风机等设备 | 噪声 | 75~85dB(A) | 70～80 dB(A) |
| 主要生态影响 本项目位于榆林市横山区白界镇羊圈梁村，厂址周围为荒山。项目建成后，经济性能明显改善，将带来较大的正面影响。当地气候干燥，植被稀疏，生态环境较脆弱，人为活动对于区域生态环境影响较大。取土场取土后破坏了所在地的生态环境，环评要求企业在取土结束后采取有效的水土保护和防治措施，对取土中的开挖面、取土面和临时用地，应及时采取覆土、恢复植被等措施。在相应的生态恢复和补偿措施严格落实的情况下，不新增其它影响。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目建设地点位于榆林市横山区白界镇羊圈梁村，占地面积14亩，主要用于布置生产生活设施。经现场勘查，本项目办公区、晾晒场、轮窑等设施依托原有，未建工程内容主要包括：粘土棚、煤沫棚、脱硫塔及绿化、道路硬化。 因此施工期环境影响主要存在于设备安装、建筑材料运输等活动过程中。主要的环境影响因素为：扬尘、施工废水、施工人员生活污水、机械噪声及固体废弃物等。 （二）施工期环境保护措施 1、施工期大气污染物影响分析的内容及控制措施 本项目主体工程已建成，剩余建设内容主要有原料棚的建设，场地硬化，脱硫塔安装，生活污水池建设等。主要大气污染物是扬尘。 ①水泥等物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或经过改造的可以封闭的运输车进行运输，防止运输过程中的飞扬和洒落； ②运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往建筑垃圾填埋场； ③施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ④脱硫塔及其它材料的运输，控制车辆行驶速度，卸载时注意不要产生过大噪声； ⑤施工期间对燃柴油的大型运输车辆和机械设备安装尾气净化器，严格管理运输车辆，要求车辆禁止超载，燃料采用合格产品，同时对车辆尾气进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。 2、施工期水污染物影响分析的内容及控制措施 本项目主体工程已建成，剩余建设内容主要为脱硫塔安装、场地硬化等；建设过程中无施工废水产生，施工期产生废水主要为施工人员产生的生活污水，产生量较少，用于施工区洒水抑尘。污水零排放。 施工期噪声影响分析的内容及控制措施 主体工程已建成，剩余脱硫塔的安装和场地硬化、原料棚建设等会产生一定的噪声。施工期间主要噪声措施有适当建立临时声屏障，减少工程建设的噪声影响；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 4、施工期固废影响分析的内容及控制措施 脱硫塔的安装和原料棚建设等会有建筑垃圾，环评要求用封闭式运输车及时清运，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围环境转移，送往建筑垃圾填埋场进行处理，严禁制造型的“垃圾堆场”；工地设置垃圾桶收集施工人员的生活垃圾，定期由环卫部门清运至垃圾处理场集中处理，不会对周围环境产生影响。 综上所述，项目施工期间，对环境存在一定的影响，但建设内容比较少，且没有大的污染源，建设单位在建设过程中采取了一些简单的措施后对环境的影响较小。 二、运营期环境影响分析： 根据工程分析，在本项目营运期，大气环境污染源是主要的环境污染因素，其主要污染物为粉尘。因此大气污染物是本项目环境污染防治的重点。 大气环境影响分析 1、粘土开采产生的粉尘 本项目粘土湿度较好，开采时需提前喷水润湿作业面进行陈化，采取此措施后无组织粉尘产生量一般为挖掘量的0.01%，本项目粘土用量为45970t/a，则开采作业粉尘产生量约为4.6t/a。根据制坯工艺要求，采矿前需要对预采土方进行浸湿，提高原料含水率，可有效降低采矿扬尘，降尘效率按90%计算，则项目采矿场无组织排放粉尘量0.46t/a。运营期，根据产品生产进度和情况，适度开采粘土。 2、粘土棚、煤沫棚产生的粉尘 本项目粘土开采时作业面喷水陈化，因而粘土是潮湿的且采用半封闭式粘土棚，粘土棚总面积91m2，煤沫采用半封闭式煤沫棚，棚内的煤沫也需提前润湿陈化，陈化过程在煤沫棚内进行，使得煤沫呈潮湿状态。煤沫棚总面积91m2，因煤沫陈化后持水性强、水分含量高，为防止煤沫堆存过程中水分下渗，煤沫堆存应做混凝土硬化处理，并具有一定的围挡结构，同时采用彩钢棚半封闭，采取措施后采取措施后粘土棚和煤沫棚产生的粉尘量极少，忽略不计。 3、破碎粉尘 本项目粘土和煤沫破碎机均至于地下，只留有进料口进料，进料口较小，且粘土和煤沫都是经过陈化后呈潮湿状态的，不会产生太大扬尘，按一吨产尘10g来计，粉尘产生量为0.46t/a。 4、轮窑焙烧产生的废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx 本项目采用内燃法生产工艺，工艺开始时需要用原煤进行点火，每年点火一次，每次用煤量约2吨。在烧制过程中，主要依靠原料自身燃烧产生的热量进行焙烧，温度较低时添加少量煤沫助燃，焙烧窑正常燃烧后利用原料本身的热值就能够满足生产过程中的热能消耗，不需要添加其他燃料。由于项目引火时间短，使用煤较少，本次环评不考虑点火对周围大气环境产生的影响。主要考虑煤沫自燃阶段污染物的产排情况。产生的污染物主要是烟尘、SO2及NO2等。本环节主要的污染防治措施是安装1套钠钙双碱法脱硫系统和1套在线监测装置。根据《砖瓦工业大气污染物排放标准》编制说明中介绍，该设施设计除尘效率90%，脱硫效率85%，脱氟效率可达95%。 项目年产空心砖2000万块，空心砖与标砖体积比为1.7:1，空心砖孔隙率取40%，折算标砖系数为1.02，因而本项目年产标准空心砖2040万块。本项目根据第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（中册）中3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表对各污染物进行计算。各污染物排污系数见表30。 表30 3131烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表（续1） 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 烧 结 类 砖 瓦 及 建筑砌块 粘土、页岩、粉煤灰类 砖瓦窑(轮窑) 所有规模 工业废气量(燃烧) 万标立方米/万块标砖 4.297 直排 4.297 烟尘 千克/万块标砖 10.386 直排 10.386 二氧化硫 千克/万块标砖 14.834 直排 14.834 工业粉尘 千克/万块标砖 1.232 直排 1.232 氮氧化物 千克/万块标砖 6.874 直排 6.874 轮窑总废气产生量为：4.297×2040＝8766万m3/a。 ①烟尘 烟尘产生量为：10.386×2040＝21.19t/a，产生浓度为241.7mg/m3。烟尘的除尘效率90%，则烟尘的排放量为21.19×（1-90%）=2.12t/a，排放浓度为24.2mg/m3。 ②二氧化硫 根据化学工业出版社的《煤矸石砖》，不同焙烧温度下原料中硫的残留量见表31。 表31 焙烧温度与残余存硫量的关系内容 焙烧温度℃ 850 900 950 1000 1050 1100 1150 残余硫量% 100 68.42 47.37 30.26 17.11 6.58 0.00 本项目年消耗原煤沫2308t，煤沫含水率为11%，煤沫中含硫量为1.66%。在实际烧结过程中砖窑的温度为1000度，参照表31数据，砖坯中残余硫量为30.26%，则砖坯中可燃硫为69.74%，由于砖坯中有一定的水分和Ca、Mg等碱性物质，因此固硫率以50%计，脱硫效率85%，则焙烧阶段SO2产生量为：2308×（1-11%）×1.66%×69.74%×50%×2=23.78t/a。产生浓度为271.28mg/m3，SO2排放量为：23.78×（1-85%）=3.57t/a，排放浓度为40.73mg/m3。 ③氮氧化物 NOx的产生量为：6.874×2040＝14.02t/a，产生浓度为157.95mg/m3，排放量为：14.02t/a，排放浓度为157.95mg/m3。 轮窑产生的烟气由引风机抽出后，经钠钙双碱法脱硫系统（烟尘去除率为90%，脱硫效率为85%，脱氟效率为95%）处理后经20m高排气筒进入大气，经计算，各污染物的排放量和浓度如下表32所示。 表32 轮窑焙烧废气污染物产生量汇总表 污染物指标 产生量 产生浓度 mg/m3 治理措施 排放量 排放浓度mg/m3 标准mg/m3 达标情况 工业废气量 8766万m3/a / / 8766万m3/a / / / 烟尘 21.19t/a 241.7 钠钙双碱法脱硫 2.12t/a 24.2 30 达标 二氧化硫 23.78t/a 271.28 3.57t/a 40.73 300 达标 氮氧化物 14.02t/a 159.94 14.02t/a 159.94 200 达标 由表27可知，该项目轮窑燃烧废气污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业标准（颗粒物30mg/m3，SO2300mg/m3，氮氧化物200mg/m3以及氟化物3mg/m3）限值要求，处理后烟气经20m高排气筒进入大气，不会对环境产生明显影响。 5、钠钙双碱法工艺如下： 制砖过程中产生的废气采用钠钙双碱法脱硫，脱硫剂主要是NaCO3、NaOH、Ca(OH)2，脱硫剂的消耗量是SO2与其反应的消耗量，用量需要过量5%以上（按5%计算），其工艺流程如下： 废气经烟道从塔底进入脱硫塔，在脱硫塔内布置若干层、数十只喷嘴，喷出细微液滴雾化均布于脱硫塔内，烟气与喷淋脱硫液进行充分汽液混合接触，使烟气中SO2和灰尘被脱硫液充分吸收、反应，达到脱除SO2和烟尘的目的。经脱硫洗涤后的净烟气经塔顶除雾器脱水，经脱硫塔上部进入烟囱排入大气。脱硫循环液经塔内气液接触除SO2后，进入塔底循环区，经过循环泵，部分脱硫循环液进入脱硫塔上部循环使用，部分进入再生池再生（在池内与配置好的石灰乳液进行再生反应），再生后的脱硫液进入沉淀池进行沉淀处理，上层清液进入清液池，补入NaCO3后，由泵打入脱硫塔顶部循环使用。脱硫过程生成的脱硫渣在沉淀池中分离出来，主要成分为CaSO3、CaSO4及脱除的烟尘等。工艺流程见图5。 该过程的主要反应式如下： （1）吸收反应 Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2 ① Na2CO3 + SO2 + H2O → 2NaHCO3 ② 2NaOH + SO2 →Na2SO3 + H2O ③ 其中式①是启动阶段纯碱溶液吸收SO2的反应过程；式②是运行过程的主要反应式；式③是再生液pH较高时的主要反应式。 （2）再生反应 2NaHSO3 + Ca(OH)2 →Na2SO3 + CaSO3·1/2H2O +3/2H2O ④ Na2SO3 + Ca(OH)2 +1/2H2O → 2NaOH + CaSO3·1/2H2O ⑤ 式④是再生反应的主要反应式；式⑤是再生液高pH时的再生反应。 （3）氧化反应 2Na2SO3 + O2 → 2 Na2SO4 ⑥ CaSO3·1/2H2O + 1/2O2 +3/2H2O → CaSO4·2H2O ⑦ 这些氧化产物的生成系烟气中的O2氧化所致。 图4 钠钙双碱法脱硫工艺流程 项目脱硫渣主要为脱硫剂（纯碱和石灰）与SO2等有害物质反应后生成的副产物、未反应的脱硫剂及被脱硫系统捕集下来的氟化物、烟尘等混合物，年产生脱硫渣696吨，脱硫渣经过加工成粉末状可作为原料，回用于制砖工序。 钠钙双碱法是先用活性极强的钠碱作为吸收液吸收SO2，然后再用钙碱对吸收液进行再生。该方法工艺先进、技术成熟、运行稳定可靠，脱硫效率可保证达到80%-85%。 本项目主要脱硫技术指标见表33。根据类比分析，项目脱硫可以达到表中要求。 表33 项目主要脱硫技术指标表 序号 名称 指标要求 本项目 1 脱硫效率(%) >80% 85% 2 液气比 >2 3 3 钙硫比 <1.1 1.05 4 循环液pH值 5.0～8.0 5.0～8.0 工艺有效性说明 本次评价参照《榆林市榆阳区麻黄梁镇兴旺空心机砖厂脱硫塔废气检测报告》的相关数据作为评价钙钠双碱法有效性的依据，烟气检测结果见下表34，检测报告见附件10。 表34 钙钠双碱法处理烟气浓度检测值 单位mg/m3 污染物 实测值 折算值 标准值 SO2 78 208 300 NOX 45 120 200 烟尘 8 22 30 由上表可知，通过实例证明，钙钠双碱法处理后轮窑烟气可实现达标排放，工艺技术可行。 6、原料及产品运输产生的扬尘 工程交通运输起尘采用以下公式进行计算： 式中：Qy——交通运输起尘量，Kg/Km·辆； Qt——运输途中起尘量，Kg/a； V——车辆行驶速度，Km/h（以20km/h计）； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，Kg/m2（以0.12Kg/m2计）； M——车辆载重，t/辆（重车约30.0t）； L——运输距离，Km（0.5Km）； Q——运输量，t/a（约6万t/a）。 根据计算，本项目运输扬尘量为0.62t/a，环评要求建设单位对进厂道路及厂区路面进行硬化，并定期洒水抑尘。运输车辆均使用加盖篷布的运输车辆，定期检修，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，运输扬尘量得到有效控制，排放量可降低70%，则排放量为0.19t/a。 7、点源环境影响预测 本项目排放的污染物主要是烟（粉）尘、SO2、NOx等。污染源调查情况见表29。 本次评价采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式，分别计算各污染源污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，预测结果见表36。 由计算结果可看出，各点源最大地面浓度均不超标。轮窑TSP最大落地浓度为3.550ug/m3，占标率为0.39%；SO2为7.596ug/m3，占标率为1.52%；NO2为23.47ug/m3，占标率为9.39%； 由以上可知，本项目在采取环评规定的环保治理措施后，对评价区的环境空气质量影响较小。因此，工程建设从环境空气影响的角度来说，是可行的。 表35 排放主要源强参数 污染源 排放 方式 排放量（m3/h） 污染物名称 排放浓度mg/m3 排放速率g/s 烟囱高度 （m） 出口内径 烟气出口温度 评价标准μg/m3 轮窑焙烧 有组织 15000 烟尘 24.2 0.10 20 0.8 110℃ 900 SO2 51.7 0.21 500 NOx 160 0.66 250 表36 估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m 轮窑焙烧 TSP SO2 NOX 下风向预测浓度ρi1（μg/m3） 质量浓度 占标率Pi1 （%） 下风向预测浓度ρi1（μg/m3） 质量浓度 占标率Pi1（%） 下风向预测浓度ρi1（μg/m3） 质量浓度 占标率Pi1（%） 100. 1.301 0.14 2.784 0.56 8.601 3.44 200. 3.507 0.39 7.504 1.50 23.19 9.28 300. 3.456 0.38 7.394 1.48 22.85 9.14 400. 3.550 0.39 7.596 1.52 23.47 9.39 500. 3.494 0.39 7.475 1.50 23.10 9.24 600. 3.356 0.37 7.181 1.44 22.19 8.88 700. 3.110 0.35 6.655 1.33 20.56 8.22 800. 2.975 0.33 6.365 1.27 19.67 7.87 900. 2.864 0.32 6.128 1.23 18.94 7.58 1000. 2.784 0.31 5.958 1.19 18.41 7.36 1100. 2.681 0.30 5.735 1.15 17.72 7.09 1200. 2.600 0.29 5.562 1.11 17.19 6.88 1300. 2.505 0.28 5.359 1.07 16.56 6.62 1400. 2.404 0.27 5.143 1.03 15.89 6.36 1500. 2.300 0.26 4.922 0.98 15.21 6.08 1600. 2.198 0.24 4.702 0.94 14.53 5.81 1700. 2.137 0.24 4.573 0.91 14.13 5.65 1800. 2.089 0.23 4.470 0.89 13.81 5.52 1900. 2.037 0.23 4.358 0.87 13.47 5.39 2000. 1.982 0.22 4.241 0.85 4.01 5.24 2100 1.927 0.21 4.122 0.82 12.74 5.10 2200 1.870 0.21 4.002 0.80 12.36 4.94 2300 1.814 0.20 3.882 0.78 12.00 4.80 2308 1.759 0.20 3.764 0.75 11.63 4.65 2500 1.726 0.19 3.692 0.74 11.41 4.56 Pmax 3.550 0.39 7.596 1.52 23.47 9.39 D10%/m 0 0 0 二、水环境影响分析 1、生产用水 本项目生产用水主要为原料陈化及搅拌用水，水量为15m3/d。年工作天数为240天，则年生产用水量为3600m3/a，其中有21.6m3是生活污水和食堂用水的消毒沉淀后的污水回用。3578.4m3是新鲜水。 办公生活用水 a、职工日常生活用水 办公生活用水量按15L/（人·d），本项目共有职工20人，则办公生活用水量为0.3m3/d。 b、食堂用水 参照陕西省人民政府关于印发《陕西省行业用水》定额的通知（陕政发【2004】18号），餐饮用水定额为15L/（人·餐），本项目在食堂就餐人数为20人，由于工人多为当地居民，因此按照2餐/（人·d）计算，则食堂用水量为0.6m3/d。 通过上述计算，本项目生活用水量为0.9m3/d，216m3/a。 3、其它用水 a、道路洒水 道路面积720m2，按照1L/（m2·d）计算，用水量为0.72m3/d。 b、绿化用水 绿化面积为900m2，按照2L/（m2·d）计算，用水量为1.8m3/d。 通过上述计算，本项目其他用水量为非采暖期间的道路洒水和绿化用水，采暖期不需进行道路洒水和绿化。道路洒水用水为生活污水和食堂用水的消毒沉淀后的污水回用。绿化用水为新鲜水1.8m3/d，378m3/a。 4、脱硫用水 本项目采用双碱法脱硫除尘器对轮窑废气进行处理，利用碱液对SO2进行吸收，本项目设循环水池一座，有体积为10m3的水池四个，对脱硫废水进行再生沉淀循环，循环水量为8m3/d，补充新鲜水量为2m3/d，480m3/a。 5、排水 厂区设卫生旱厕1座，旱厕定期清掏，外运肥田；食堂废水隔油后与生活洗漱废水沉淀后全部回用厂区道路洒水和绿化；生产用水全部回用，不外排；绿化用水及厂区道路洒水自然蒸发。 污水：本项目配料用水随着产品的焙烧蒸发到空气中，无生产废水产生。该项目的废水主要为生活污水。根据用水情况估算，污水的排放量按产生量的80%计，每天污水产生量为0.72 m3/d，全年产生量为172.8m3。生活污水主要为食堂用水和日常洗手、洗脸用水、排水量少，食堂用水经隔油池隔油后排入沉淀池与生活污水混合经沉淀后经消毒回用于道路洒水抑尘，采暖期温度过低时可用于粘土棚及输送转运工序洒水抑尘，不外排。环评要求新建一座处理能力为1.5m3/d生活污水处理设施（隔油池0.5m3+沉淀池1m3+消毒池1m3），食堂污水经隔油池预处理后与职工日常生活污水一起进入沉淀池，沉淀池沉淀，消毒池消毒后，回用于洒水抑尘。 生活污水回用工艺流程图： 图5 生活污水处理工艺流程图 本项目新鲜水总用水量19.7m3/d，4728m3/a，各类用、排水量见表37。水平衡图见图6。 表37 各类用、排水量一览表 名称 分类 用水定额 使用数量 用水总量 排水总量 备注 生活用水 日常生活用水 15L/人·d 20人/d 0.3m3/d 0.24m3/d 处理后回用于道路洒水抑尘，采暖期温度过低可同时用于粘土棚内原料陈化 食堂用水 15L/人·次 20人/d 0.6m3/d 0.48m3/d 生产用水 原料陈化 15m3/d 240d 3600m3/a 0 产品带走 脱硫用水 循环用10m3 2m3/d 480m3/a 0 蒸发耗散、脱硫渣 其它用水 道路洒水 1L/m2·d 720m2 0.72m3/d 0 蒸发 绿化用水 2L/m2·d 900m2 1.8m3/d 0 废水不外排的保证：项目在运营期不产生生产废水，生活污水通过沉淀消毒处理后，非采暖期做为道路洒水抑尘，采暖期用于输送转运抑尘，剩余少量用于道路洒水抑尘，做到废水不外排，故本项目产生的生活污水不会对周围水环境造成影响。 图6 项目水量平衡图（非采暖期） 单位：m3/d 三、声环境影响分析 1、工程噪声声源及源强分析 本项目运营期产生噪声的设备主要有粉煤机、粉碎机、双轴搅拌机、真空挤砖机、切条切坯机、轮窑风机等设备运转及作业噪声。这些噪声源大多数为稳定连续声源，大多安装在室内，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响，项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见表32。 2、防治措施 （1）在设备选型时，应优选低噪声设备，以降低噪声源声压级； （2）采用先进的工艺技术，尽可能减少产噪设备的数量； （3）在总体设计上要布局合理，在总平面布置设计时，应将主要噪声源车间或装置远离办公区及村庄； （4）在产噪设备安装连接时，要采用合理的连接方式，如用焊接代替铆接，为防止管道气流性振动产生噪声，在管道上包扎或涂刷阻尼材料，这样可降低噪声声压等级3dB（A）左右； 表38 项目组要设备噪声统计 产噪设备 声压级dB（A） 数量（台） 安装位置 状态 治理措施 治理后效果dB（A） 粉碎机 80 1 生产车间 连续稳态 加强管理，基础减震，室内操作，定期维护，隔声吸声 75 粉煤机 80 1 75 双轴搅拌机 85 1 80 双轴真空挤出机 80 1 75 自动切泥条机 80 1 75 切坯机 80 1 75 轮窑风机 85 1 轮窑窑头 80 （5）对机械传动部件动态不平衡处认真进行平衡调整，可降噪3dB（A）左右； （6）对搅拌机、挤砖机、切坯机等可以采取独立基础与混凝土地面分离等措施，以防止共振。 （7）风机：此类设备为24小时连续生产，设计中安置在独立封闭的建筑物内，解决噪音问题。可降低机组噪声10dB(A)。 （8）运输车辆：因本项目运输量较大，要求企业运输车辆采取在运输时减速慢行，在敏感目标附近禁止鸣笛的措施降低噪声。严格运输过程的管理，运输时间尽量避开居民休息时间（22:00—06:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）。 （9）加强管理 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止噪声；强化行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 在项目建设的同时对发声设备采取上述治理措施后，主要噪声源的声压级水平平均可降低10—15dB（A）左右。 3、噪声污染预测 （1）计算公式 按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下： 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的模式进行预测。 ①室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： （1） 式中：－噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 如果已知噪声源的声功率级，且声源置于地面上，则： （2） 将（2）代入（1）得： （3） ②室内声源 根据“导则”推荐的噪声预测模式，将室内声源用等效室外声源表示。可将室内声源等效为包围所有噪声源的表面积为的等效室外声源，经推导可得到等效室外声源的声传播衰减公式为： （4） 其中：Lp(r) －预测点的声压级，dB(A)； r－车间中心至预测点距离，m； －车间的平均吸声系数，m2； r0 －测量噪声源声压级Lp0时距设备中心的距离，m； TL－声源围护结构的平均隔声量，dB(A)； Lp0 －噪声源的声压级，dB(A)。 ③总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： （5） 式中： T－计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M－室外声源个数；N为室内声源个数； －T时间内第i个室外声源的工作时间； －T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 （2）预测结果 本项目的噪声预测结果见表39。噪声预测等声级线图见附图5。 表39 采取防治措施后噪声预测表 序号 测点位置 监测值dB（A） 贡献值dB（A） 标准值dB（A） 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂区东侧 48.9 41.6 40.9 60 50 2 厂区南侧 48.4 41.2 36.6 3 厂区西侧 50.6 42.9 33.8 4 厂区北侧 47.8 40.8 38.0 经上述分析和预测，由预测结果可知：本项目在厂界四周的贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准。因此，评价认为经采取环保措施后，本项目对周围环境影响很小。 因此，评价认为只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成大的影响，可以做到噪声厂界达标。 四、固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物主要有职工产生的生活垃圾、切条及切坯工序产生的废泥坯、出窑时产生的不合格砖、脱硫渣。 1、办公区职工产生的生活垃圾 生活垃圾年产生量按G=K·N计算 式中：G——生活垃圾产量（kg.d）； K——人均排放系数（kg/人·天）； N——人口数（人）。 依照我国生活污染物排放系数，职工取0.5kg/人·天，本项目职工20人，年工作日240天，则本项目每年产生的生活垃圾量约2.4t/a。 评价要求建设单位在厂区内及办公室设置生活垃圾箱，将职工产生的生活垃圾集中收集，不得长期存放，随意倾倒，统一交由环卫部门清运处理。 2、工业固废 切条及切坯工序产生的废泥坯，窑灰及脱硫渣。废泥坯、窑灰可作为生产原料直接回用。脱硫系统产生的脱硫渣加工成粉末状后作为生产原料回用。产生的不合格砖，当地市场低价出售。根据运行多年的建设单位提供资料，碎石子产生量按照粘土总量1%核算；生产过程中不合格湿坯产生量按照原料总量2%核算。 （1）废泥坯 生产线切坯过程产生的切条及废泥坯按照原料总量2%核算，产生量约为966t/a，全部返回上一道搅拌工序再搅拌利用，不外排。废泥坯含水率高，直接回用搅拌即可，无需粉碎。 （2）不合格砖 出窑时合格率约99.5%，则产生的不合格砖约240t/a，当地市场低价出售。 （3）脱硫渣 项目钙钠双碱法脱硫除尘装置处理焙烧烟气产生沉淀渣，主要成分为硫酸钙、氟化钙和烟尘，属一般工业固体废物。装置脱硫效率85%，除尘效率90%，烟气二氧化硫产生量23.78t/a，烟尘产生量21.19t/a，折算出沉淀渣中硫酸钙50.53t/a，烟尘19.07t/a，沉淀渣的含水率为90%，则沉淀渣产生量696t/a。脱硫渣从塔底清出后作为原料重新用于制烧结砖，不外排。 （4）碎石子 碎石子产生量按照粘土总量0.5%核算，则产生的碎石子量为235t/a。 建设项目各项固体废物妥善处理后，不会对环境产生明显影响。 项目固废产生统计见下表40。 表40 固废产生统计 单位t/a 序号 固废名称 产生工序 性质 产生量 处理处置方式 S1 不合格砖 焙烧 一般固废 240 低价出售 S2 废泥坯 生产工序 一般固废 966 回用于生产 S3 沉淀渣 烟气处理 一般固废 696 作为制砖原料回用 S4 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 2.4 交环卫部门统一处理 S5 碎石子 取土场 一般固废 235 铺路 五、生态环境影响分析 本项目粘土开采区为厂区东侧取土场，根据本项目国土资源局采矿许可证，开采面积为0.0267平方公里，取土场与砖厂厂区紧挨，距离粘土投料口约7m，铲车作业开采后，采用一台装载机取土至投料口通过皮带传输机传送用于生产。即采即用，多余的储存在粘土棚中。评价要求建设单位在项目运行后严格按照以下提出的要求取土、植被恢复。 1、取土场生态影响 本项目粘土区采用露天开采方式。粘土矿山在开采取土过程中，将会对生态环境产生一系列影响，主要表现在：耗费过量的土地资源；被破坏的土地尚难被有效利用，既破坏了原有的自然生态系统，又难以直接成为进一步服务于某种社会、经济目的用地。 项目建设和运行对区域生态体系的影响主要有土地利用情况和植被分布情况的变化，但由于项目矿区及砖厂占地较小，影响范围有限，对区域内大的土地利用不产生明显影响，各类环境资源拼块的模块地位不会发生变化，因此本项目采矿区运行对区域生态体系的完整性没有显著影响，在采取植被恢复、水土流失防治等生态保护措施后，生态影响可得到有效减免，景观生态体系的稳定仍维持现状。 2、生态环境保护措施 取土场 （1）取土前，对取土区采取表土剥离措施，剥离厚度按30cm考虑，后期用于整地复耕或植被恢复用土；定期对采区边坡进行整理，且要求大风、暴雨天气不得进行开采。 （2）合理进行采区平面布置，开采活动必须在规定的范围内进行，采区内活动应尽量减少和控制生态环境的影响范围和程度。取土场采取分层分级开挖，为防止雨水对下沿山体流失，在开挖面周边设置临时排水沟、护坡等水土保持工程，减少水土流失； （3）项目取土区不得随意扩大。合理安排开采计划和作业时间。取土时做到有序挖取，不造成新的陡坡； （4）山地取土结束后，项目应采取有效的水土保护和防治措施，对取土中的开挖面、取土面和临时用地，应及时采取覆土、恢复植被等措施，尽可能选择乡土种的植被。定期进行管护工作，直到单位面积产草量达到周边同等土地利用类型水平，具有生态稳定性和自我维持力。 厂区内 （1）增加厂区绿化面积，减少厂区沙尘量； （2）在厂区的道路两侧，特别是生产区、生活区应因地制宜，利用一切空闲地，植树、种草及厂界防尘防噪林，树种建议选择一些抗粉尘污染较强的杨树、榆树、槐树等； （3）设置专门绿化机构、管理人员，从统筹、防护、种植到养护全过程落实好绿化工作，保证绿化效果。 六、环境管理与监测计划 1、本项目属于生产型项目，在生产过程中的环境管理内容包括以下几点： （1）认真贯彻执行《环保法》，实行生产，把环保工作落到实处； （2）谁主管、谁负责，责任到人，分级管理； （3）对环保设备定期养护，发现问题立即处理； （4）严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； （5）在环保设施运行过程中，如发生重大事故，需较长时间维修时，必须向当地环保部门写出书面申请，批准后方可正常生产； （6）如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚； （7）脱硫除尘器如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使除尘设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 2、监测计划 环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托当地环境监测站或有资质的检测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。 根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，并结合《排污企业自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定运营期污染源监测计划一览表见表41。 表41 营运期污染源监测计划一览表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测频率 控制指标 废气 有组织 SO2、NOx、烟尘、氟化物 脱硫塔排气筒 1个 1次/年 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2要求 无组织 颗粒物 厂界上风向、下风向 4个 1次/年 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3 要求 环境 噪声 Leq(A) 厂区边界外1米、生活区、南北村 7个 每季1次（昼、夜各1次） GB12348-2008中的2类标准 七、环保投资 本项目总投资739.79万元，其中，环保投资为86.7万元，占总投资额的11.7%。环保投资一览表见表35。 表42 环保投资一览表 类别 污染源 项目 指标 数量 投资额（万元） 大气污染物 粉尘 粘土棚、煤沫棚半封闭式彩钢瓦结构及原料陈化，破碎工序，置于地下及原料陈化 / 2个 计入主体投资 轮窑烟气 钠钙双碱法脱硫系统+20m烟囱+循环水池 除尘效率≥90% 脱硫效率≥85% 除氟效率≥95% 1套 30 在线监测装置 1套 42 废水污染 生活废水 生活污水处理设施（隔油池0.5m3+沉淀池1m3+消毒池1m3） 1.5m3/d 1套 1.0 生产用水 脱硫循环水池 10m3 4个 1.0 噪声 产噪设备 加强管理，基础减震，室内操作，定期维护，隔声吸声 2.0 固废 生活垃圾 设置垃圾箱4个 0.2 生态保护 扬尘 绿化 900m2 2.7 道路硬化 720m2 1.0 取土场 取土场生态恢复 5 设备运行费用 1.8 总计 86.7

表43  污染物排放清单

| 类别 | 污染源名称 | 污染物 | 污染物产生清单 | 污染物排放清单 | 数量 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/m3） | 产生总量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放总量 （t/a） |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 取土 | 粉尘 |  | 4.6 |  | 0.46 | / | 洒水陈化 |
|  | 粘土棚 | 粉尘 |  | / | / | / | 91m2 | 半封闭式彩钢瓦结构粘土棚，原料陈化 |
|  | 煤沫棚 | 粉尘 | / | / | / | / | 91m2 | 半封闭式彩钢瓦结构煤沫棚，原料陈化 |
|  | 破碎工序 | 粉尘 | / | 0.46 | / | 0.46 | / | 地下密闭，原料陈化 |
|  | 轮窑 | 烟尘 | 241.70 | 20.77 | 24.17 | 2.08 | 1套 | 钠钙双碱法脱硫系统+20m烟囱；除尘效率≥90%，脱硫效率≥85%，除氟效率≥95% |
|  |  | SO2 | 271.28 | 23.78 | 40.73 | 3.57 |  |  |
|  |  | NOx | 157.95 | 14.02 | 157.95 | 14.02 |  |  |
|  | 原料及产品运输 | 粉尘 |  | 0.62 | / | 0.19 | / | 加盖篷布、道路硬化、洒水抑尘 |
| 废 水 | 生活污水 | CODCr、SS、BOD5、NH3-N |  | 172.8 m3/a |  | 0 | 1套 | 一座处理能力为1.5m3/d的生活污水处理设施（隔油池0.5m3+沉淀池1m3+消毒池1m3） |
|  | 生产废水 | / | / | / | / | 0 | 2个 | 4个10m3循环水池，回用于生产，不外排 |
| 固 废 | 办公区职工 | 生活垃圾 |  | 2.4 |  | 2.4 | 4个 | 4个垃圾桶 |
|  | 生产区 | 废泥坯 |  | 966 |  | 0 | / | 回用于生产 |
|  |  | 脱硫渣 |  | 696 |  | 0 |  |  |
|  |  | 不合格砖 |  | 240 |  | 0 |  | 铺路，综合利用 |
|  |  | 碎石子 |  | 235 |  | 0 |  |  |
| 噪 声 | 生产 设备 | 噪声 |  | 75~85dB(A) |  | 70～80dB(A) | / | 加强管理，基础减震，室内操作，隔声吸声 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 取土场 | 粉尘 | 取土前用水对作业面浇水陈化 | 产生少量粉尘，可忽略不计 |
|  | 粘土棚 | 粉尘 | 半封闭式彩钢瓦结构浇水陈化 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3规定的限值 |
|  | 煤沫棚 | 粉尘 |  |  |
|  | 破碎工序 | 粉尘 | 地下密闭，原料陈化 |  |
|  | 轮窑 | 粉尘、SO2、NOx | 钠钙双碱法脱硫系统+20m烟囱；除尘效率≥90%，脱硫效率≥85%，除氟效率≥95% |  |
|  | 运输 | 粉尘 | 加盖篷布、道路硬化、洒水抑尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
| 水 污 染 物 | 办公生活区 | 生活污水 | 经隔油+沉淀+消毒处理设施，处理后回用于洒水抑尘 | 不会对周围环境产生影响 |
|  | 生产区 | 生产废水 | 脱硫循环水池 |  |
| 固 体 废 物 | 办公区职工 | 生活垃圾 | 集中收集，统一交由环卫部门处理 | 不会对周围环境产生影响 |
|  | 生产区 | 切条及切坯工序产生的废泥坯、脱硫渣、除尘器收集的粉尘 | 收集后做为原料回用于生产 |  |
|  |  | 不合格砖、碎石子 | 铺路 |  |
| 噪 声 | 粉煤机、粉碎机、双轴搅拌机、真空挤砖机、切条切坯机、轮窑风机 | 噪声 | 加强管理，基础减震，室内操作，定期维护，隔声吸声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A）,夜间50 dB（A） |
| 生态保护措施及预期效果： 在厂区周边可绿化地带种植树木花草，增加厂区内的绿化面积，既能营造一个优美的工作环境，又可最大限度降低对区域生态环境的影响。取土场区域山地取土结束后，项目应采取有效的水土保护和防治措施，对取土中的开挖面、取土面和临时用地，应及时采取覆土、恢复植被等措施，尽可能选择乡土种的植被。定期进行管护工作，直到单位面积产草量达到周边同等土地利用类型水平，具有生态稳定性和自我维持力。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 横山区白界镇万象兴空心机砖厂新建年产2000万空心砖项目位于榆林市横山区白界镇羊圈梁村，中心地理坐标为东经109°48′15.51″，北纬38°27′57.55″。项目总占地面积为14亩，项目总投资739.79万元，环保投资86.7万元。 2、选址合理性分析 本项目位于榆林市横山区白界镇羊圈梁村，经多规合一检测，本项目未触及生态红线。项目粘土矿在厂区内，矿区开采标高以上无地下水，矿区附近未见泉水出露。乡道在厂区西侧而过，厂区北侧有连接乡道的道路，交通便利。项目污染物在采取相应环保措施后均能达标排放，对厂界及周围环境影响不大。因此，本项目选址基本合理。 3、环境现状结论 环境空气：各监测点TSP的24小时平均浓度、SO2和NOx的小时浓度和24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，无超标情况，环境空气质量现状良好。 声学环境：厂界噪声监测昼间声级范围为47.8～50.6dB(A)，夜间声级范围为40.8～42.9dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状较好。 水环境：评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准值要求，各监测因子环境地下水质量现状良好。 4、环境影响分析结论 施工期环境影响分析： 施工期主要环境影响因素有施工扬尘、施工机械噪声、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾及生活污水，项目规模较小，施工期有相应的环保措施，且施工工期短，施工期间环境影响在施工结束后完全消除，环境影响较小。 运营期环境影响分析： （1）环境空气影响分析：本项目废气有粉尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物等，粘土棚内的粘土提前浇过水，原料呈潮湿状态。 轮窑焙烧窑废气经钠钙双碱法脱硫系统净化后排放（脱硫效率85%，除尘效率90%，除氟效率95%），烟囱高度20m，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2排放限值。 对厂区内地面进行定时洒水，进厂和厂区道路均应硬化，加强厂内绿化，以减少道路扬尘。采取以上措施后，本项目对环境空气影响较小。 （2）水环境影响分析：本项目无生产废水产生；生活污水经隔油+沉淀+消毒处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。不会对地下水环境产生影响。 （3）声环境影响分析：建设项目在生产过程中，主要噪声源为粉煤机、粉碎机、双轴搅拌机、真空挤砖机、切条切坯机、轮窑风机等设备运转及作业噪声。该工程噪声控制措施有合理布局、控制噪声源于隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对周围环境的影响。项目运营期不会对周围环境敏感目标造成影响。经预测厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。 （4）固体废弃物影响分析：本项目工业固体废物全部重新利用作为原料进行生产，不外排，生活垃圾设收集设施，收集后统一交由环卫部门处理，本项目固体废物去向明确，不会产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 （5）生态环境影响分析：本项目取土结束后，对取土场进行平整，覆盖表土，采取有效的水土保护和防治措施。而且评价区域无其他珍稀动物和植物。因此，项目的实施不会对生态环境产生明显影响。 横山区白界镇万象兴空心机砖厂新建年产2000万空心砖项目在落实报告中所提出的各项环保措施，保证所排污染物达标排放的前提下，同时加强管理，从满足环境质量目标角度考虑，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 负责人： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 标准批复 附件4 监测报告 附件5 买地协议 附件6 多规合一文件 附图1 项目地理位置图 附图2 总平面布置图 附图3 监测点位布点图 附图4 环境保护目标图 附图5 噪声预测等声级线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

300m

300m

10m

4#

3#

1#

2#

G1、S1

采矿场

煤沫棚

粘土

煤沫

Z1

Z2、G2

粉碎机

粉煤机

G3

皮带输送机

Z3

双轴搅拌机

水

S2、Z4

废泥

回泥输送带

真空挤出机

废泥坯

切坯机

晾晒场

G4G3

G5、S3

脱硫除尘装置

轮窑

S4

成品出窑

成品码放

0.72

0.72

0.9

办公生活用水

沉淀池、消毒池

洒水抑尘

回用

道路洒水

新鲜水19.7

1.8

绿化用水

蒸发

2.0

脱硫用水

15

原料陈化