建设项目基本情况

| 项目名称 | 横山区利民空心砖厂新建年产2000万块空心砖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 横山区利民空心砖厂 |
| 法人代表 | 张增业 | 联系人 | 郭永祯 |
| 通讯地址 | 榆林市横山区白界乡羊圈梁村 |
| 联系电话 | 13669120691 | 传 真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆林市横山区白界乡羊圈梁村 |
| 立项审批部门 | 榆林市横山区发展改革局 | 备案文号 | 横政发改发〔2017〕153号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造C3031 |
| 占地面积 | 12亩（8000m2） | 绿化面积 | 800m2 |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资 (万元) | 105.5 | 环保投资占总投资比例 | 21.1% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投 产日期 |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 1、建设项目特点 我国西部地区粘土资源丰富，大力发展粘土烧结空心砖制品是西部地区发展主导新型墙体材料的最佳选择。粘土做为烧结空心砖的原料可以节约耕地、减少污染、保护环境，可谓一举多得，符合经济、社会、环境的协调和可持续发展，也是发展可持续产业、严格保护耕地、走可持续发展之路的一项重要举措。 为了牢固树立和落实科学发展观，严格执行土地保护制度，以增加耕地面积，改善生活环境，促进社会稳定，推动经济发展，建设文明新农村为目标，结合横山区当地土地利用总体规划、村镇规划，现根据国发（2005）28号和国办发（2005）33号文件精神并结合市政发（2006）48号通知要求，横山区利民空心砖厂拟采取因地制宜、分类实施、稳步推进、务求实效、保障经济社会健康发展的原则，依托原有实心砖生产设备新建年产2000万块空心砖项目及配套环保措施，原有实心砖生产项目于2011年8月18日由横山县发展改革局备案（横政发改发〔2011〕109号）并在当年底建设完成并投入使用，由于实心粘土砖是一种资源消耗型产品，不仅大量破坏土地、消耗能源，而且破坏生态、污染环境，原实心砖生产项目于2016年年低关停。本次新建项目产品是符合国家产业政策导向的新型墙体材料，具有降低消耗、经久耐用、粘结力强、密实度高的特点和性能，有着极其广阔的发展前景。 2、环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。因此横山区利民空心砖厂于2017年3月24日委托太原核清环境工程设计有限公司对“横山区利民空心砖厂新建年产2000万块空心砖项目”进行环境影响评价。 接受委托后，我公司组织参评人员进行现场踏勘。踏勘工作中，参评人员对工程所处区域自然环境、社会环境进行了调研考察和资料收集，通过分析项目的工艺流程，得出项目的主要污染物并计算出污染源强，分析了项目建成后对环境的影响，并提出污染防治的措施，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了《横山区利民空心砖厂新建年产2000万块空心砖项目环境影响报告表》，交由建设单位报环保部门进行技术审查。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策及规划的符合性 本项目产业政策及规划的符合性见表1。 表1 产业政策及规划的符合性 文件名称 序号 文件内容 本项目 分析判定 《产业结构调整指导目录》（2013年修正） 限制类 1 第九条“建材”类的“第10款”3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线 空心砖 不属于限制类 淘汰类 1 第八条“建材”类的“第12项”砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑（2011年） 48门轮窑 不属于淘汰类 2 第八条“建材”类的“第13项”普通挤砖机 JEK50Ф50-40型双级真空挤砖机 不属于淘汰类 3 第八条“建材”类的“第14项”SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机 SJ300*42型双轴搅拌机 不属于淘汰类 4 第八条“建材”类的“第15项”SQP400500-700500双辊破碎机 PCX型Ф900*800型粉碎机 不属于淘汰类 5 第八条“建材”类的“第16项”1000型普通切条机 自动垂直硬塑切条机 不属于淘汰类 6 第八条“建材”类的“第17项”100吨以下盘转式压砖机 22块-24块硬塑切胚机 不属于淘汰类 《陕西新型墙材“十三五”发展规划重点及措施》 榆林市、延安市根据当地煤矸石、粉煤灰等工业废料资源丰富的特点，重点发展利废的粉煤灰加气混凝土砌块、粉煤灰蒸压砖、矩形孔煤矸石烧结多孔砖、煤矸石烧结空心砖和空心砌块、粉煤灰小型混凝土砌块、脱硫石膏砌块（板）及各种轻质墙板和新型装配式墙材等。 煤矸石烧结空心砖 符合发展规划 《陕西省新型墙体材料发展应用条例》 企业应当充分利用煤矸石、粉煤灰、尾矿渣、建筑固体废弃物、植物秸秆等原料，生产多孔砖、空心砖、建筑砌块、轻质墙板等新型墙体材料 主要原料包括粉煤灰，生产空心砖 符合条例要求 《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本） 限制类 1 采用50型或以下挤砖机，单线年生产规模3000万块标砖以下的各种烧结砖及烧结空心砌块生产线 JEK50Ф50-40型双级真空挤砖机，单线生产能力2000万标砖/年 属于限制类 淘汰类 1 破坏农田、耕地和破坏环境取土烧制的实心粘土砖生产线 空心砖生产线 不属于淘汰类 2 轮窑及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑生产线。（轮窑在2020年前完成） 轮窑（2020年前淘汰） 不属于淘汰类 3 普通挤砖机、SJ1580—3000双轴、单轴制砖搅拌机 JEK50Ф50-40型双级真空挤砖机，SJ300*42型双轴搅拌机 不属于淘汰类 4 SQP400500——700500双辊破碎机、1000型普通切条机 PCX型Ф900*800型粉碎机，自动垂直硬塑切条机 不属于淘汰类 2017年9月1日榆林市横山区发展改革局以横政发改发〔2017〕153号文对本新建项目进行了备案（见附件2），因此本项目符合国家产业政策。 近年来，国家禁止和限制实心粘土砖的生产和使用，横山区利民空心砖厂积极响应国家政策号召新建年产2000万块空心砖项目，本项目符合2016年6月29日陕西省国土厅关于印发《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》（陕国土资发〔2016〕34号）中“其他地区一个乡镇原则上保留1-2个年生产能力2000万块标准砖以上的多孔（空心）粘土砖厂”的要求，本项目符合榆林市横山区白界乡保留的2个生产能力2000万块标准砖以上的空心粘土砖厂的要求。 根据《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本），本项目轮窑应在2020 年前完成淘汰，因此生产期不足3年。 （2）选址符合性分析 本项目建设地位于横山区白界乡羊圈梁村，位于榆横工业区内。项目区内无饮用水源保护区、风景名胜区及自然保护区。厂址远离居民、学校等环境敏感点。 根据榆横工业区规划环评审查意见，规划环评提出“通过企业之间的废物交换、循环利用，清洁生产等手段，建立工业区的‘工业生态链’”。园区内企业生产过程中产生的大量粉煤灰作为固体废弃物能够满足制砖的要求，做到废物再利用，同时产品粘土空心砖又可为园区的基础建设提供充沛原料，符合规划环评中提出的资源就地转化、循环利用的要求。园区内企业产生大量粉煤灰的同时，项目区有丰富优质的粘土资源，原料充足。 根据“榆林市投资项目选址‘一张图’控制线检测报告”，本项目不触及生态红线。但用地不符合现行土地利用总体规划，占用有条件建设区；并占用III级保护林地。横山县国土资源局以横国土资发〔2008〕35号文（见附件7）对本项目建设用地进行了批复，横山区国土资源局以横国土资发〔2017〕48号文对本项目矿区用地进行了批复。横山县林业局以横林发〔2008〕13号文（见附件8）同意使用林地。 根据环境质量现状监测，项目区环境质量现状良好；通过环境影响分析，按照评价要求的措施合理处置各项污染物后，本项目建设对周边环境影响较小，不会触及环境质量底线。 综上所述，项目符合榆横工业区规划环评的审查意见；选址符合国土、林地等与环境保护有关的规划要求，且不触及生态红线；原辅材料和能源消耗分配合理，不触及资源利用上线；区域环境质量现状达标，污染物达标排放，不会触及环境质量底线，因此，从环保角度考虑，本项目选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 （1）运营期SO2、NOX对环境空气产生的影响； （2）运营期脱硫设备的运行不稳定排放SO2超标对环境空气的影响； （3）运营期生活废水对水环境产生的影响； （4）运营期原料堆放粉尘对环境空气产生的影响。 5、环境影响评价的主要结论 横山区利民空心砖厂新建年产2000万空心砖项目位于横山区白界乡羊圈梁村，区域环境质量现状满足相应标准要求，在落实本次评价中提出的污染防治及生态恢复措施后，污染物能够做到达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、工程概况 1、项目名称、地点及性质 项目名称：横山区利民空心砖厂新建年产2000万块空心砖项目 建设地点：榆林市横山区白界乡镇羊圈梁村 建设性质：新建 2、建设规模 横山区利民空心砖厂依托原有办公生活区、公用工程、设备及一座48门轮窑，并新建原料堆场、粉煤灰堆场等辅助工程，利用当地丰富的粘土、粉煤灰为主要原料，砖厂生产规模为年产2000万块空心砖（标砖）。项目总占地面积为12亩，用地为横山区白界乡羊圈梁村集体土地，厂址附近无陡坎及不良地质构造，适合建厂。 3、项目地理位置 建设项目中心地理坐标为东经109°40′00.51″、北纬38°17′10.85″，北侧2km处有榆靖公路，周边多乡村道路，进厂道路为砖铺路，交通较为便利。 项目四邻关系见图1。项目地理位置图见附图1。 图1 项目四邻关系图 4、工程投资及来源 本项目总投资500万元，环保投资105.5万元，占总投资比例21.1%，全部由企业自筹。 5、生产规模及产品方案 生产规模：2000万块/年空心砖 产品方案：项目产品空心砖执行GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》标准，产品可以满足该标准的要求。生产的空心砖型号为A、240mm×115mm×90mm；B、240mm×190mm×190mm；C、240mm×180mm×90mm，不同型号的空心砖的产量可根据建筑设计节能规范要求和市场变化进行确定。 6、平面布置 （1）总平面布置原则 a、在整体规划的基础上，根据空心砖生产的工艺流程特点，为企业创造良好的工作环境； b、结合厂区地形、地质、气象、风向等自然条件，因地制宜进行布置，使大多数建筑物具有良好的朝向、日照和通风； c、总平面布置应严格遵照《建设设计防火规范》的有关规定，在满足工业生产和消防的前提下，尽量节约用地； d、合理布置厂内道路，使运输路线短捷，便于消防、施工、安装及检修； e、对工程建筑、道路、管线、绿化等进行总平面布置，力求紧凑合理。 （2）总平面布置 本项目位于榆林市横山区白界乡羊圈梁村，结合厂区地形特征，本项目主要由配电室、门房、48门轮窑座、原料棚、生产区、晾晒场、成品堆放区构成，员工宿舍和办公区位于轮窑西北侧，在轮窑北侧是生产砖坯生产区、存放运砖车和充电的车库、配电室，生产区北侧为原料棚、粉煤灰棚、取土点，轮窑东侧为晾晒场、西侧为成平堆放区。上述设施中轮窑、生产设施、配电室、员工宿舍和办公区、生产区、门房均依托原有，总平面布置图见附图2。 7、工程内容 本项目工程内容具体见表2。 表2 主要建设内容 序号 工程名称 工程内容 备注 主体工程 1 取土区 厂区用地范围内，位于厂区内西南侧，开采方式为露天开采，开采规模为3万t/a 依托 2 生产区 封闭式，占地面积335m2 3 轮窑 生产规模2000万块/年，主要工艺为配料调制-制坯-自然干燥-焙烧-成品，其中焙烧窑采用48门轮窑1座，占地面积为1600m2。 辅助工程 1 原料堆场 封闭式，顶部为彩钢瓦，堆放原料土，占地面积200m2 未建 2 煤粉、粉煤灰堆场 封闭式，顶部为彩钢瓦，占地面积50m2 未建 3 晾晒场地 堆场1个，占地面积1200m2，地面砖铺硬化 未建 4 成品堆场 堆场1个，占地面积1200m2，地面砖铺硬化 未建 5 车棚 彩钢棚结构，占地面积60m2 依托 6 办公室 彩钢结构，占地面积72m2，用于管理人员办公 依托 7 员工宿舍 彩钢结构，占地面积400m2，职工休息 依托 8 食堂 彩钢结构，占地面积18m2 依托 9 卫生防渗旱厕 砖混结构，占地面积24m2 依托 10 门房 彩钢结构，占地面积18m2 依托 公用工程 1 供电 供电电源引自榆林市横山区白界乡变配电站 依托 2 变配电间 建筑面积28m2 依托 3 供水 生产生活用水由厂区自备水井供给 依托 4 排水 生活污水经处理后回用于洒水抑尘，不外排 依托 5 采暖 冬季采用电暖气供暖 依托 环保工程 1 废气 原料堆场及粉煤灰、煤粉堆场：封闭式彩钢瓦棚 未建 轮窑焙烧：废气经旋风除尘器+钠钙双碱法脱硫系统净化后排放，除尘效率为90%，脱硫效率为85%，烟气经高度20m的烟囱排放，并安装自动监控装置。 未建 食堂油烟：油烟经高于食堂房顶3m的排气筒排放。 2 废水 食堂废水经隔油预处理后与其他杂排水一并经沉淀消毒后回用于洒水抑尘或砖厂绿化，1m3隔油池+1m3沉淀池+1m3消毒池 未建 3 噪声 加强管理，基础减震室内操作，定期维护，隔声吸声等 未建 4 固废 生活垃圾：统一收集，运送至白界乡指定的垃圾处理场 未建 除尘灰、废泥坯：做为生产原料直接回用 成品废砖：回收利用 5 绿化 绿化面积800m2，绿化率10% 未建 6 道路硬化 为砖硬化，硬化面积1080m2 依托 依托工程 1 主体工程 轮窑、生产区、取土场 依托 2 辅助工程 原料堆场、晾晒场地、成品堆场、车棚、办公室、宿舍、食堂、旱厕、门房 3 公用工程 供电、配电室、供水设施、采暖设施 4 环保工程 进场道路、场内道路 8、主要生产设备 表3 主要生产设备 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 1 粉煤机 2PC600x400 1 2 箱式给料机 GZD200×120 1 3 计量装置 AH-6.5 1套 4 搅拌机 B60 1 5 双级真空挤出机 JZK50/50-35 1 6 自动切泥条机 ZQT 1 7 切坯机 ZQP-12 1 8 自动机械化传输带 650mm 1套 9 装载机 轮式XG951Ⅲ 1 10 窑车 / 10 11 离心通风机 Y4-73-11 1 9、主要技术经济指标 表4 项目主要技术经济指标 序 号 指标名称 单 位 数 量 一、基本指标 1 占地面积 m2 8000 2 项目总投资 万元 500 3 环保投资 万元 105.5 二、规模 1 空心砖总产量 万标块 2000 三、动力消耗 1 新鲜水 m3/a 2306.8 2 电 万kwh/a 450 四、原辅材料消耗 1 粘土 t/a 30000 2 煤粉灰 t/a 3000 3 煤粉 t/a 25 五、工作制度及劳动定员 1 职工总人数 人 20 2 工作制度 班制 原料制备、成型为“二班制” 每班7小时 干燥、焙烧、供电为三班制，每班8小时。 3 年工作天数 d 240 10、原辅材料消耗 本项目主要原辅材料见表5。 表5 原辅材料消耗一览表 序号 名称 来源 单位 年用量 运输方式 1 粘土 厂区粘土供给 吨/年 30000 挖土机、铲车 2 粉煤灰 地方煤矿 吨/年 3000 汽车运输 3 电 横山区白界乡变配电站 万KWh/年 20 / 4 水 厂内水井 m3/a 1480.32（仅生产用水） 厂区水井 5 煤粉 地方煤矿 吨/年 25t 汽车运输 6 脱硫剂 氢氧化钠 外购 吨/年 8.7 汽车运输 氢氧化钙 5.8 粉煤灰的工艺物理性质： 粉煤灰的基本物理特性 项目范围均值 密度/（g/cm） 1.9～2.9 堆积密度/（g/cm） 0.531～1.261 比表面积/（cm/g） 氮吸附法800～19500 透气法 1180～6530 原灰标准稠度/% 27.3～66.7 吸水量/% 89～130 28d抗压强度比/% 37～85 本项目制砖用精煤来源为横山区本地洗煤厂，粉煤灰来源为横山区本地电厂，本次环评煤质分析数据来源为横山区煤质平均数值，煤质分析数据见表6。 表6 原料主要成分表 类别 H2OMad% 灰分Aad% 全硫Stad% 发热量MJ/Kg 精煤 9.8 15.83 0.90 ＜28.28 粉煤灰 8 28.15 1.5 ＜14.17 11、硫平衡 本项目年消耗粉煤灰3000t，粉煤灰中硫的含量为1.5%，粉煤中硫的含量为0.9%，可燃硫量为69.74%，砖坯中有一定的水分和Ca、Mg等碱性物质固硫率50%，脱硫效率85%。本项目硫元素平衡见表6。 表6 硫平衡表 类型 名称 数量(t) 合计(t) 投入 粉煤灰（S） 45.00. 45.23 煤粉（S） 0.23 产出 烟气（S） 14.62 去除12.43 45.23 排放2.19 砖（S） 30.61 12、采矿区 本项目开采区为厂区西南侧取土场，与砖厂厂区紧挨，距离粘土投料口15m，铲车作业开采后，采用一台装载机取土至原料棚暂存，由投料口通过皮带传输机传送，粘土即采即用，不储存。 项目矿区所产粘土粘性较高，有些结成块状，挖掘过程中块状易粉碎；黏土矿存在少量砾石等杂质成分，粘土质量较好。矿区开采条件简单。 （1）开采范围 项目开采区为厂区西南侧，开采面积约12500m2。 开采规模 项目开采规模为3万t/a。 开采方式 露天开采。 （4）储运方式 建设项目在开采区铲车作业开采后，采用一台装载机取土至原料棚暂存，由投料口通过皮带传输机传送。 13、公用工程 （1）供电 供电电源由当地电网接入，电力充足，能够满足拟建项目新增的用电负荷，高压线进入厂区，变压所需要一台350~450KVA变压器。 （2）供水 本项目生产及生活用水由厂区自备水井供给，井深60m，水位30米，水温为6.0℃，所处含水层为潜水层，水量及水质可以满足生产和生活需求。在井底设抽水泵一台，将井底水抽至地面，在地面铺设管道至各用水处。 ①生产用水 本项目生产用水主要为搅拌用水，水量为6.17m3/d。年工作天数为240天，则年生产用水量为1480.32m3/a。 ②办公生活用水 a、职工日常生活用水 办公生活用水量按15L/（人·d），本项目共有职工30人，则办公生活用水量为0.45m3/d。 b、食堂用水 参照陕西省人民政府关于印发《陕西省行业用水》定额的通知（陕政发【2004】18号），餐饮用水定额为15L/（人·餐），本项目在食堂就餐人数为30人，一日两餐计算，则食堂用水量为0.9m3/d。 通过上述计算，本项目生活用水量为1.35m3/d，324m3/a。 ③其它用水 a、道路洒水 道路面积1080m2，按照1L/（m2·d）计算，用水量为1.08m3/d。 b、绿化用水 绿化面积为800m2，按照2L/（m2·d）计算，用水量为1.6m3/d。 c、原料棚抑尘用水 本项目原料棚占地面积50m2，抑尘用水按0.50L/（m2·次）计算，每天按照3次计算，则原料棚抑尘用水为0.075m3/d。通过上述计算，本项目其他用水量为3.145m3/d，754.8m3/a （3）排水 本项目实行雨污分流制。 雨水：雨水由敷设在道路两侧雨水沟排向厂区外。 污水：本项目生产实行定额加水，无生产废水产生；厂区设卫生防渗旱厕；本项目废水主要为职工产生杂排水，包括餐饮、盥洗等。根据用水情况估算，每天污水产生量为1.08m3/d，全年产生量为259.2m3/a，杂排水主要为食堂用水和日常洗手、洗脸用水、排水量少，食堂用水经隔油池隔油后排入沉淀池与其它污水混合经沉淀、消毒后回用于道路洒水抑尘，不外排。 本项目新鲜水总用水量9.195m3/d（2206.8m3/a），各类用、排水量见表6。项目水平衡图见图2。 表6 各类用、排水量一览表 名称 分类 用水定额 使用数量 用水总量 排水总量 备注 生活用水 日常生活用水 15L/人·d 30人/d 0.45m3/d 0.36m3/d 处理后回用于道路洒水抑尘 食堂用水 15L/（人·餐） 30人/d 0.9m3/d 0.72m3/d 生产搅拌用水 / / 6.17m3/d 0 产品带走 其它用水 道路洒水 1L/m2·d 1080m2 1.08m3/d 0 蒸发 绿化用水 2L/m2·d 800m2 1.6m3/d 0 原料用水 0.50L/m2·次 50m2 0.075m3/d 图2 水量平衡图 单位：m3/d （4）供热 本项目采用电暖气供暖。 （5）就餐 本项目食堂用电不设锅炉，共设2个灶头，食堂面积18m2。 14、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表见表6。 表6 项目主要经济技术指标表 序号 类别 名称 单位 数量 1 产品 空心砖 万块/年 2000 2 主要原辅材料 2.1 粘土 万吨/年 3 2.2 粉煤灰 万吨/年 0.3 2.3 煤粉 吨/年 25 3 动力消耗 3.1 新鲜水 立方米/年 2206.8 3.2 电 万KWh/年 20 4 工作制度 年工作日 天 240 5 劳动定员 人 30 6 投资 总投资 万元 500 7 占地 占地面积 平方米 8000 8 绿化面积 平方米 800 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地理位置 榆林市位于陕西省最北部，东临黄河与山西相望，西连宁夏、甘肃，北邻内蒙，南接本省延安市。辖1区11县、176个乡镇、7个街道办事处、5474个行政村，总人口364.5万。地域东西长385公里，南北宽263公里，总土地面积43578平方公里。 横山区位于陕西省北部，毛乌素沙漠南缘，明长城脚下，无定河中游，僻处内蒙古、陕西交界，古称塞北边陲。扼榆定公路之咽喉，位于东经108°56′41″～110°01′48″，北纬37°21′43″～38°14′53″。地处榆林市中部，东与米脂县相邻，东南与子洲县毗邻，南连延安市子长县，西接靖边县，西北与内蒙古自治区乌审旗接壤，北倚榆阳区。距榆林市区51千米。距省会西安市723公里，米脂县城108公里，靖边79公里，子洲87公里，乌审旗治122公里。 本项目建设地点位于横山区白界乡羊圈梁村，中心地理坐标为东经109°40′00.51″、北纬38°17′10.85″，海拔高程1168m。 本项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 横山区地处陕北黄土梁峁丘陵区北端，毛乌素沙漠南缘。地势西南高，东北低。地形分为：北部为风沙草滩区，地势平缓，分布有大小不等的滩地宽谷；南部为黄土丘陵沟壑区，梁峁起伏，沟壑纵横；无定河、芦河和大理河川道区，地势平坦，土壤肥沃。主要山脉有横山山脉，境内最高峰西阳坬山位于魏家楼镇，海拔1534.9米，最低点孙园则的无定河出境口河床位于党岔镇，海拔887米。 本项目区属于沟谷丘陵型地貌，沟谷两侧土壤侵蚀严重，由于长期经受冲刷与侵蚀，评价区梁峁呈条状迂回延伸，边坡残破，两面略向两侧倾斜。地势整体西北高，东南低。 3、地质构造、地震 本评价区属华北地台的鄂尔多斯地台向斜东翼----陕北斜坡上，新生界以下地层总体为西缓倾斜的单斜构造。区内构造简单，没有较大的褶皱与断裂，地层平缓，断层稀少，无褶皱和岩浆活动。不良地质现象主要为小型滑坡、滑塌等。 4、水文特征 （1）地表水 境内水资源十分丰富。主要河流属黄河水系，有无定河、芦灌、大理河、小理河、黑木头河等大小河流115条，年自产水2.02亿立方米，过境水流量3.83亿立方米，年均流量2924万立方米/秒，年径流量5.85亿立方米，水利资源蕴藏量7322千瓦。 本项目南部8.25km处有无定河流经。 （2）地下水 工程区地下水类型以潜水为主，主要为第四纪松散层孔隙潜水，含水层为冲击相砂层，厚度30-60米，富水性好，下伏基岩为隔水底板，由于场区地势低平，表面分布有松散砂层，有利于接受大气降水的补给，形成比较富水的地段，含水层岩性主要为粉细砂、细砂，平均渗透系数5-10米/日，水化学类型以HCO32--Ca2+型为主，矿化度0.22-0.25克/升。 5、气候气象 横山区属中温带半干旱性气候区，全年雨量不足，气候干燥，冬长夏短，四季分明，日照充沛，春季多风。昼夜温差大，适宜农作物生长。年平均气温8.3℃，极端最高气温39.0℃，极端最低气温－25.5℃，无霜期162天。年平均降雨量451.6毫米，主要集中在夏季。最大年降雨量704.8毫米，最小年降雨量186.1毫米。 6、生态环境 （1）土壤类型 本评价区的土壤类型为黄土状粉土。 黄土性土壤是新、老黄土母质经过侵蚀、堆积和长期耕作而形成的土壤，是全县面积最大、分布最广的土壤，广泛分布在全县大部分乡镇的梁峁、坡颤、沟条和沟台等地貌上。 这类土壤土层深厚，质地多属轻壤，土体构造一般由耕作层、心土层和底土层3个层段组成，各层间界限不明显，耕作层含养分较多且上体疏松，心土层较紧实，底土层特征与母质相同，一般不受植物生长影响。土壤质地在不同地区有明显差别，细砂含量由西北向东南递减，而粗粉砂和粘粒含量由西北向东南逐渐增多。整个剖面呈强石灰反应，养分含量随耕作层薄厚、坡度陡缓而有差别。耕层愈厚，坡度愈缓，肥力就高，反之肥力就低。且土壤比热小，导热性差，温度变幅大，早春地温回升快，发小苗。但后期土壤供肥能力较差，其农业性是疏松易耕，宜耕期长，耕作阻力小。但分散性强、抗冲、抗蚀性能差，在坡地上，土壤随坡度变陡水土流失加重，大于25度的土地一般不宜耕作。黄土共有14个土种。 （2）植被 区域内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。全区共有草本植物60 多种，木本植物40多种，栽培作物79种，属灌丛草原植被区。本项目所在区域生态系统结构简单，基本由3种灌木密集成丛，这些灌木丛零星分布，丛间有少量草本植物，部分区域分布有少量乔木。灌木以柠条、沙柳、沙蒿为主，草本植物以大针茅、百里香、芨芨草、白羊草、苜蓿、沙打旺等为主，乔木类以杨、槐、榆等为主。 （3）动物 横山处于古北界蒙新区与华北区交汇处，既有蒙新区的典型动物，又有黄土高原的习见种类。野生动物主要有刺猬、虎鼬、黄鼠、花鼠、田鼠、草兔等；野生鸟类有猫头鹰、老鹰、百灵、野鸭、啄木鸟、燕子、喜鹊、布谷鸟、黑鸦、山鸡、岩鸽、鸽虎、麻雀等；饲养动物主要有山羊、绵羊、驴、牛、猪、马、骡、狗、兔、猫等家畜，及鸡、鸭、鹅、鸽子等家禽，此外，还有草鱼、鲢鱼、鲤鱼等鱼类也陆续投放饲养。 7、矿产资源 横山区地上地下资源丰富，地下已发现8大类40多种矿产资源，被列为晋陕蒙能源重化工基地建设区，是陕西省以至全国罕见的矿藏富集区，具有重大开采价值。特别是煤炭、天然气、石油和盐，开采前景十分广阔。煤炭预测储量500亿吨，已探明储量106亿吨，属神府、榆横大煤田重要组成部分，煤层为侏罗纪系、属长焰煤、不粘结煤和粘接煤，低灰（8%）、低硫（0.4~0.8%）、低磷（0.0011%~0.008%），发热高（6900~7200千卡/kg），是世界少有的优质动力和化工用煤。天然气预测远景储量为1.56万立方米，居陕甘宁盆地特大天然气田的中心腹地，甲烷平均含量为93.3%，是理想的城市用气和优质化工原料。石油预测储量为500万吨，为散装、零星油田，埋藏浅，易开采。矿盐是榆林市特大岩盐矿区的主要储区，总储量1.3-1.8万亿吨，目前尚未开采。高岭土储量达10多亿立方米，岩盐系榆林特大盐矿的主储区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目位于横山区白界乡羊圈梁村，本次环境质量现状委托陕西中测监测科技有限公司对厂区四周进行了环境质量现状监测。陕西中测监测科技有限公司于4月13日—19日对厂区周围敏感点空气环境质量现状进行了监测；4月17日对该项目地下水环境质量现状进行了监测；4月16日对厂界声环境质量现状进行了监测。监测点位布点图见附图3。 1、环境空气质量现状 （1）监测点位 本次评价各监测点位与拟建项目位置关系见表9 表9 监测点位与拟建项目位置关系表 编号 监测点名称 相对目标 相对方位 相对距离 监测项目 1# 羊圈梁村 项目所在地 NW 700m TSP、SO2、NO2、PM10 2# 项目所在地下风向 项目所在地 SE 500m TSP、SO2、NO2、PM10 （2）监测项目 监测项目：TSP、PM10、SO2、NO2。 （3）监测时段及频率 陕西中测监测科技有限公司于2017年4月13日～19日对评价区环境空气质量进行了监测。 监测频率：TSP每天采样不少于24小时；SO2、NO2、PM10每天采样不少于20小时；SO2、NO2每小时采样不少于45min，时间为2:00、8:00、14:00、20:00。 采样及分析方法：按照《环境空气质量标准》（GB3095―2012）以及国家环保局颁发的《空气和废气监测方法》（第四版）、《环境监测技术规范》（大气部分）中的有关规定执行。具体方法见表10。 表10 环境空气采样及分析方法 序号 监项 采样方法 分析方法 1 TSP 滤膜捕集法 重量法GB/T15432-1995 2 PM10 滤膜捕集法 重量法HJ618-2011 3 SO2 甲醛缓冲溶液吸收法 副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009 4 NO2 溶液吸收法 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-2009 （5）数据统计分析 TSP、PM10、SO2和NO2环境质量现状监测统计结果列于表11、表12、表13、表14。 表11 TSP环境质量现状监测统计结果 监测点位 24h平均浓度 浓度范围（ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 超标率（%） 最大浓度占标率（%） 1#羊圈梁村 187～311 311 28.57 1.04 2#项目所在地下风向 195～327 327 42.86 1.09 GB3095-2012二级标准 300 表12 PM10环境质量现状监测统计结果 监测点位 24h平均浓度 浓度范围（ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 超标率（%） 最大浓度占标率（%） 1#羊圈梁村 75～122 122 0 81.33 2#项目所在地下风向 82～126 126 0 84.00 GB3095-2012二级标准 150 表13 SO2环境质量现状监测统计结果 监测点 一小时平均浓度 24h平均浓度 浓度范围（ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 最大浓度占标率（%） 浓度范围（ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 最大浓度占标率（%） 1#羊圈梁村 11～34 34 6.80 25～36 36 2400 2#项目所在地下风向 12～31 31 6.00 21～39 39 26.00 GB3095-2012二级标准 500 150 表14 NO2环境质量现状监测统计结果 监测点 一小时平均浓度 24h平均浓度 浓度范围（ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 最大浓度占标率（%） 浓度范围（ug/m3） 最大浓度（ug/m3） 最大浓度占标率（%） 1#羊圈梁村 22～48 48 24.00 33～51 51 63.75 2#项目所在地下风向 21～41 41 20.50 35～47 47 58.75 GB3095-2012二级标准 200 80 由表11-表14可知，评价区监测期间4月15日和4月19日TSP的24小时平均浓度略有超标，主要原因春季大风天气使本地区整体空气质量较差。其余指标PM10的24小时平均浓度、SO2和NO2的小时浓度和24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，无超标情况。 2、地下水环境质量现状 （1）监测点位 为了解本项目区地下水环境质量现状，本次评价委托陕西中测监测科技有限公司对评价区内地下水水质进行了现场实测。布设一个监测点，监测点位为利民砖厂内水井，井深60m，水位埋深为30m，水温为6.0℃。 （2）监测项目 pH值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、总细菌指数共计5项。 （3）监测时段 陕西中测监测科技有限公司于2017年4月17日对价区内地下水进行了监测。 （4）分析方法 监测方法采用国家标准方法和国家环保局《水和废水监测分析方法》（第四版）中的监测方法，具体见表19。 表19 地表水监测分析方法 序号 监项目 分析方法 方法依据 1 PH 玻璃电极法 GB6920-1986 2 总硬度 EDTA滴定法 GB7477-87 3 高锰酸盐指数 酸性高锰酸钾氧化法 GB11892-1989 4 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 5 总大肠菌群 微生物指标（2.1）多管发酵法 GB/T2750.12-2006 6 细菌总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1） 平皿计数法（1.2） GB/T2750.12-2006 （5）监测结果及分析评价 地下水监测及分析评价结果统计见表20。 表20 地下水监测结果 监测对象 监测时间 PH 总硬度 （mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） 氨氮 （mg/L） 总大肠菌群（个/L） 细菌总数 利民砖厂水井 4月17日 7.52 264 2.64 0.048 未检出 8 Si 0.35 0.59 0.88 0.24 0 0.08 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 Ⅲ类标准 6.5～8.5 ≤450 ≤3.0 ≤0.2 ≤3.0 ≤100 由监测结果表明，评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准值要求，各监测因子环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 （1）监测点位 噪声监测共布设4个点，监测点位示意图见图4。 （2）监测时间及方法 2017年4月16日，陕西中测监测科技有限公司对项目区域进行了噪声监测，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。监测当日气象条件较好，天空晴朗，无大风等不利气象因素影响。 （3）评价标准 本项目位于横山区白界乡羊圈梁村，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声区域的划分，该评价区属于2类区域，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，昼间噪声限值为60dB（A），夜间噪声限值为50dB（A）。 （4）监测结果与评价 噪声监测结果见表21。 图4 噪声现状监测布点图 表21 声环境质量现状监测结果表 单位：[dB(A)] 监测点位 等效声级dB(A) 2类区标准 昼间Leq 夜间 Leq 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 1#：东厂界 49.3 47.0 43.2 47.6 44.2 41.9 38.1 42.5 60 50 2#：南厂界 50.0 47.7 43.9 48.3 43.6 41.3 37.5 41.9 3#：西厂界 47.9 45.6 41.8 46.2 41.5 39.2 35.4 39.8 4#：北厂界 48.6 46.3 42.5 46.9 41.8 39.5 35.7 40.1 由上表可以看出，厂界噪声监测昼间声级范围为47.9~50.0dB(A)，夜间声级范围为41.5~44.2dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据评价人员现场调查，本项目以建设项目所在地周围村民的身体健康为主要环境保护目标。经评价对工程排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标见表22，环境保护目标图见附图4。 表22 环境保护目标及敏感点 环境要素 保护目标 方位 距离（km） 环保要求 环境空气 羊圈梁村 W 0.2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 地下水环境 区域地下水环境 厂区内水井 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 声环境 厂界外1m范围 《声环境质量标准》（GB3096-2008中）2类标准 生态环境 土壤及植被 厂区范围及周边 场地周围土壤不受污染，植被不受影响

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，具体详见表23。 表23 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg/m³ 污物名称 取值时 年平均 24小时平均 1小时平均 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 TSP 200 300 / PM10 70 150 / 2、地表水 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体见表24。 表24 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 单位：mg/L 项目 pH COD BOD5 氨氮 标准值 6.0～9.0 ≤15 ≤3 ≤0.5 3、地下水 地下水环境质量标准执行GB/T14848—93《地下水质量标准》中的Ⅲ类水质标准。 表25 《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类 单位：mg/L 项目 pH 总硬度 （mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） 氨氮 （mg/L） 总大肠菌群（个/L） 细菌总数(个/ml) 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤3.0 ≤0.2 ≤3.0 ≤100 4、声环境 该项目区域声环境质量执行GB3096－2008《声环境质量标准》2类区标准。 表26 《声环境质量标准》（GB3096－2008） 单位：Leq[dB(A)] 类别 时间 昼间 夜间 2 标准值[dB（A）] 60 50 5、生态环境 生态环境执行GB15618-1995《土壤环境质量标准》中旱作农田标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 砖厂大气污染物排放执行GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》中表2排放限值，标准值见表27；厂界大气污染物任何1小时平均浓度执行GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》中表3规定的限值，标准值见表28。 表27 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） 单位：mg/m3 生产过程 最高允许排放浓度 污染物排放监控位置 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 （以NO2计） 氟化物 （以F计） 车间或生产设施排气筒 人工干燥及焙烧 30 300 200 3 表28 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） 单位：mg/m3 污染物项目 总悬浮颗粒物 二氧化硫 氟化物 浓度限值 1.0 0.5 0.02 2、水污染物 项目产生的污废水经处理设施处理达标后综合利用，禁止外排，实现污废水零排放。 3、噪声 施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工厂界环境噪声排放标准》表1中标准要求；厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。 表30 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB1253-2011） 单位：dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 表31 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB（A） 类别 时间 昼 间 夜 间 2 标准值[dB（A）] 60 50 4、固体废弃物 工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单中有关规定；生活垃圾排放执行GB16889-2008《生活垃圾填埋污染控制标准》中有关要求。 5、其他要素评价执行国家有关规定的标准。 |
| 总量控制指标 | 经过计算，SO2的排放量为4.38t/a，NOx排放量为14.02t/a。根据工程的工艺特征和排污特点、所在区域环境质量现状、以及当地环保部门的要求，参照《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》、《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》中的有关要求及当地砖厂生产环境影响情况，总量控制建议指标为：SO2：4.38t/a、NOx：14.02t/a。 |

建设项目工程分析

本项目营运期流程及产污环节 本项目以粘土与粉煤灰为原料制砖，工艺流程简述如下： 1、取土： 项目所需粘土由企业于厂区内自行开采，使用铲车运至制砖设备区，能够满足项目生产需要。粘土开采条件简单，自上而下分层开挖，开挖设备主要为挖掘机、铲车。 该工序污染物主要来自于开挖作业无组织排放的粉尘，以及原料堆场产生的粉尘。 2、制坯： （1）原料的输送、粉碎工艺 原料的处理对于制备高强度、高质量的空心砖非常重要，因此需对原料进行严格的处理，以便进行充分的磨碎、均化、混合。原料粘土来自厂区，由厂内铲车挖掘开采后储存于原料堆场，粉煤灰外购堆放于粉煤灰储棚，生产前需对粘土进行洒水保持潮湿粘结状态，潮湿粘土和粉煤灰分别由对粉碎机磨碎至粒度≤2mm后以10:1的配比混合进入搅拌机。 （2）搅拌、挤出与切坯 原料经传送带送到搅拌机中（喷水润湿）进行充分的混合，混料后经输送带进入双级真空挤砖机进行挤压成型，再用双级真空切砖机进一步切割成砖坯，在此过程中有少量的废砖坯产生，废砖坯全部由回泥带重新输送至搅拌机进行搅拌。 该工序产污环节为粉碎、搅拌环节产生的粉尘，以及设备生产运行噪声。 3、干燥 砖坯干燥采用自然干燥，将制成的砖坯堆放至晒场，通过自然通风晾晒合格后送至轮窑进行预热焙烧，自然干燥一般耗时7~8天。 该工序污染物主要来自于扬风天气产生的粉尘，可忽略不计。 4、焙烧 （1）点火 窑顶上方设置投煤孔采用投放煤粉点火，后续依据煤窑火候适量投加，投煤孔沿窑道长度方向布置若干排，排距为1.0m，每排为四个。其横间间距为1m，每排边部投煤孔与窑道侧墙间距为2.2m，投放孔内径0.12m。轮窑主要技术参数见表32。 （2）焙烧 焙烧是生产的关键环节，本项目采用轮窑进行焙烧。本项目设置48门轮窑1座，长约207.8m，宽约6m，高约4m，每个窑室的长度（即门距）为6m，窑内断面尺寸为内高2.8m，内宽3m，可满足2000万块/年的产量要求。 制成的砖坯转入晾晒场晾晒和储存，经7~8天晾干，砖坯由人工运入轮窑码垛，正常焙烧的轮窑，可以分为预热带、烧成带、冷却带。制品码入轮窑后不移动，而各带随着连续不断地装坯，焙烧，出窑作业，烟气则沿着环形烟道移动，燃料自焙烧带的煤投放孔送入窑内后，在坯垛或空隙间进行燃烧，进而产生热量加热坯体。燃料燃烧所需的空气来自冷却带，即冷却空气由冷却带已打开的窑门进入，向焙烧带方向流动，由于对流传热的作用，冷空气被加热成热空气，这部分热空气除部分从冷却带的投煤孔溢出，其余部分则进入焙烧带共燃料燃烧用。 本项目采用内燃法生产工艺，在烧制过程中，主要依靠原料自身燃烧产生的热量进行焙烧，轮窑顶添加少量煤粉助燃，各种燃料产生的污染物主要是烟尘、SO2及NOX等，燃料燃烧所生成的烟气继续向预热带方向移动，通过对流、传导等热交换，使预热带的坯体得到预热而升温，从而烟气温度则相应逐渐降低，最后经排烟系统排出窑外。生产时轮窑为全密闭无漏风，窑内为负压状态，本项目窑顶设置一台引风机，通过窑内烟道将烟气抽出。 为了能使预热带维持负压，使烟气能向前移动，在预热带一般开启五个排烟锥形闸，以控制烟气流量。装坯时，每间窑室用“纸档”把窑道整个断面封严，当火焰向前移动一个窑室距离时，即应提起预热带始端纸挡前一个窑室的锥形闸，将其纸档烧掉，同时将靠近焙烧带的一个锥形闸关闭，从而各带均前进一个窑室，配合装坯、出坯的作业，使轮窑焙烧即可连续不断地循环进行。 表32- 轮窑主要技术参数表 序号 项目 指标 序号 项目 指标 1 窑长 207.8m 6 烧成周期 72h 2 有效宽度 1.0m 7 烧成合格率 99% 3 有效高度 2.8m 8 年产量 2000万块 4 窑门间距 6.0m 9 生产线条数 1条 5 最高烧成温度 1100℃ 10 点火方式 煤粉 该工序产生的污染物主要是焙烧过程中产生的烟尘、SO2及NOx。 5、成品 砖坯烧制完成后经检验合格即为成品，通过人工转运至成品堆场；不合格的废砖进行低价出售或综合利用，该工序无污染物产生。 其工艺流程框图见图5： 图5 砖厂工艺流程及产污环节图

主要污染工序 一、施工期： 1.大气污染 施工期产生的大气污染物主要为施工期产生的施工现场扬尘、运输材料运输产生的扬尘。 2.水污染 （1）施工期产生的施工废水； （2）施工人员的生活污水。 3.噪声 本项目产生的噪声主要为施工期施工机械设备产生的噪声。 4.固体废物 （1）施工期产生的建筑垃圾； （2）施工人员的生活垃圾。 二、营运期： 1.废气产生环节 （1）取土产生的粉尘G1； （2）原料棚产生的粉尘G2； （3）粘土磨碎过程中产生的粉尘G3； （4）粉煤灰磨碎过程中产生的粉尘G4； （5）轮窑焙烧产生的废气G6，主要污染物为烟尘、SO2、NOx； （6）原料及产品运输产生的扬尘G8； （7）砖坯干燥产生的粉尘G5； （8）职工食堂产生的油烟G7。 2、废水产生的环节 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为办公区、宿舍产生的生活污水W1，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 3、噪声产生环节 （1）粉碎机粉碎粘土产生的噪声Z1； （2）粉碎机粉碎粉煤灰产生的噪声Z2； （3）搅拌机产生的的噪声Z3； （4）双级真空挤砖机产生的噪声Z4； （5）切胚机产生的噪声Z5； （6）交通运输产生的噪声Z6。 4、固体废物产生环节 （1）脱硫渣S1； （2）废砖坯、不合格砖S2； （3）旋风除尘器除尘灰S3； （4）办公区职工生活产生的生活垃圾S4。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 取土 | 粉尘 | / | 3t/a |
|  | 原料棚 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 煤粉、粉煤灰堆场 | 粉尘 | 2.13t/a | 0.604t/a |
|  | 物料粉碎 | 无组织粉尘 | 0.165t/a | 0.165t/a |
|  | 轮窑废气 | 烟尘 | 241.73mg/m3，21.19t/a | 24.17mg/m3，2.12t/a |
|  |  | SO2 | 333.45mg/m3，29.23t/a | 49.97mg/m3，4.38t/a |
|  |  | NOX | 159.94mg/m3，14.02t/a | 159.94mg/m3，14.02t/a |
|  | 原料及产品运输 | 扬尘 | 1.575t/a | 0.47t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.8036mg/m3，0.0648t/a | 0.8036mg/m3，0.0648t/a |
| 水污 染物 | 办公生活区 | 污水量 | 259.2t/a | 0 |
| 固体 废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 3.6t/a | 3.6t/a |
|  | 生产 | 废泥坯 | 224t/a | 0 |
|  |  | 不合格砖 | 450t/a |  |
|  |  | 旋风除尘灰 | 18.69t/a |  |
|  |  | 脱硫渣 | 120t/a |  |
| 噪声 | 粉煤机、搅拌机、真空挤砖机、切条切坯机、轮窑风机等设备 | 噪声 | 75～90dB(A) | 60～75dB(A) |
| 主要生态影响 本项目位于横山区白界乡羊圈梁村，厂区周围为荒地。对于取土面和临时用地，应及时采取覆土、恢复植被等措施，防止因水土流失而加剧自然生态环境的恶化。当地气候干燥，植被稀疏，生态环境较脆弱，人为活动对于区域生态环境影响较大，但在相应的生态恢复和补偿措施严格落实的情况下，不新增其它影响，不会带来很大的影响。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目建设地点位于横山区白界乡羊圈梁村，主体工程依托原有，施工内容主要为辅助工程与环保工程。 施工期环境影响主要存在于土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动过程中。主要的环境影响因素为：扬尘、施工废水、施工人员生活污水、机械噪声及固体废弃物等。 二、施工期环境保护措施 1、施工期大气污染物控制措施 （1）施工土方扬尘控制措施： ①施工过程中使用砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； ②干燥季节要适时对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③施工内部工地裸露地面应覆盖防尘苫布、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； ④施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； ⑤取土场扬尘较大，施工期间应采取覆盖、洒水等措施抑制扬尘，遇干燥、大风天气应加大洒水力度、加大覆盖帆布绑扎强度，加大覆盖面积。 （2）道路运输扬尘控制措施 ①多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或经过改造的可以封闭的运输车进行运输，防止运输过程中的飞扬和洒落； ②运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； ③驶离建筑工地的车辆轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城镇道路环境； ④妥善合理地安排工地建筑材料及其它物料的运输时间，控制车辆行驶速度； ⑤施工现场道路要做到坚实路面，经常清扫路面，定时适当洒水，保持路面湿润。 （3）燃油废气 施工期间对燃柴油的大型运输车辆和机械设备安装尾气净化器，严格管理运输车辆，要求车辆禁止超载，燃料采用合格产品，同时对车辆尾气进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。 2、施工期水污染物控制措施 本项目建设内容少，施工工期短，主要施工内容为设备安装，施工期产生废水环节主要为少量工人生活废水和设备清洗废水。建议在场地内设置沉淀池，将收集的施工废水经沉淀处理后上清液用于次日工程养护和机具清洗，使废水得到回用，减少施工废水排放。这样既节约了水资源，又减轻了地表水环境的污染。 3、施工期噪声防治措施 本项目建设内容较少，基本无高噪声施工设备，因此要求建设单位对闲置不用的设备应立即关闭，安排工人轮流进行机械操作，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 4、施工期固废防治措施 施工期的建筑垃圾，用封闭式运输车及时清运，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围环境转移，送往建筑垃圾填埋场进行处理，严禁制造型的“垃圾堆场”；工地设置垃圾桶收集施工人员的生活垃圾，定期由环卫部门清运至垃圾处理场集中处理，不能对周围环境产生影响。 综上所述，项目建设内容较少，施工期间对环境存在影响也很小，建设单位在施工期做好上述基本要求，并实现文明施工，采取必要的防尘、降噪措施，避免出现扰民现象，可以使施工期的环境影响降到最小程度。 三、运营期环境影响分析及保护措施： 根据工程分析，本项目营运期环境污染主要为废气对环境的影响，废气主要为烟尘、SO2、NOX，因此大气污染物是本项目环境污染防治的重点。 （一）大气环境影响分析 1、粘土开采产生的粉尘 粘土矿山在开采过程中会产生少量的扬尘，为粘土在铲车装卸过程中由于落差引起的粉尘，属于无组织排放。根据工艺及实际应用，粘土开采前需对作业面进行喷水湿润浸透，因此开采时粘土湿度较好，无组织粉尘产生量较小。 根据物料机械落差起尘量推荐公式（交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的经验公式）计算粘土开采产生的粉尘。 Q=t-1×0.03×u1.6H1.23e-0.28w 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u——平均风速，m/s；(2.9 m/s) H——物料落差，m； w——物料含水量，%；(100%) t——物料装车时间，s/t。（取120s/t） 可算出，Q=1.06×10-5kg/s=0.22t/a 粘土装卸点下风向起尘量0.22t/a，运营期，根据产品生产进度和情况，适度开采粘土。 2、原料棚 本项目原料采用封闭式彩钢瓦棚储存，且地面做砖硬化处理，彩钢瓦棚总面积200m2，在生产操作过程中加强洒水管理，原料库产生的粉尘量极少，忽略不计。封闭式彩钢瓦棚为全密闭式结构，留有一个敞口便于车辆装卸原料，生产过程中为全密闭状态。 3、物料装卸作业扬尘 项目运营后原料由卡车运输至厂区原料库内卸载，卸载过程产生粉尘较少。 根据山西环科研究所、武汉水运工程学院提出的经验公式，计算自卸汽车卸料起尘量。 Q=e0.61uM/13.5 式中：Q——自卸汽车卸料起尘量，g/次； u——平均风速，m/s，4m/s； M——汽车卸料量，t，运输车辆为25t/次； Q粉尘=e0.61×4×25/13.5=20.9g/次。 本项目原料运输量为3000吨/年。用25t汽车运输，需运输120次。则卸料产尘量为2.5kg/a。 4、粉煤灰、煤粉棚堆存产生的粉尘 根据国内原煤堆场起尘经验公式： Qm=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55(W-0.07) 式中：Qm—煤堆起尘量，kg/a； U—临界风速，m/s，取大于5.5m/s S—堆煤表面积，m2； W—煤物料湿度，原煤6%； ω—空气相对湿度，60%。 表34 估算煤堆起尘量参数和计算结果 参数 计算结果 U(m/s) W ω Qm(kg/a) 堆煤面积（m2） 40 5.5 6% 60% 2013.05 煤粉堆场应做砖硬化处理，并进行封闭措施。采取措施后，抑尘效率一般为70%，因此原煤堆场无组织粉尘排放量约0.604t/a，对环境影响很小。 5、物料粉碎过程中产生的粉尘 本项目设2台粉碎机对粘土和粉煤灰进行处理，在根据工艺，粘土进料粉碎前为洒水潮湿状态，且粉碎机位于封闭式储棚中，则粉煤灰和粘土细碎（粒度≤2.5mm）按1t产尘5g，则年产尘0.165t/a，因此估算本项目粉碎排放大气无组织粉尘约为0.165t/a，对环境影响很小。 6、生产原料运输、落料粉尘 本项目原料运输采用传输带，虽为露天传输但输送原料为潮湿状态，产生粉尘量很少可忽略不计。 7、轮窑产生的废气 本项目采用内燃法生产工艺，需要用煤粉进行点火，在烧制过程中，主要依靠原料自身燃烧产生的热量进行焙烧，轮窑顶添加少量煤粉助燃，各种燃料产生的污染物主要是烟尘、SO2及NOX等。制砖工艺要求在生产时轮窑为全密闭无漏风，窑内为负压状态，因此窑内烟气全部由通风机抽出至窑顶通过旋风除尘器和钠钙双碱法脱硫处理后由20m排气筒排放，废气收集率为100%，没有无组织废气排放。 根据参考文献，一般情况下，轮窑的漏气点多余隧道窑，若不加以注意，会导致轮窑烧制过程会产生一定量的废气通过窑门及排气管道泄漏，造成无组织废气，本项目为了有效收集收集轮窑烧制废气，避免造成轮窑烧制过程中产生无组织废气，建设单位需采取以下措施。 项目现阶段处于停产阶段，本评价要求企业在重新生产前，对轮窑排气管道及窑门进行气密性检查，保证排气管道闸阀及轮窑窑门气密性良好，运行时不会有气体泄漏； 建议企业对排气管道的闸阀采取气密环措施，进一步增加闸阀气密性； 企业制定相应规章制度，定期（三个月）对排气管道及窑门进行气密性检修，务必保证轮窑设备运行过程中气密性良好。 企业在认真落实以上措施后，可以保证运行时轮窑废气全部通过通风机引致排气筒以有组织废气形式排放。 本项目采用内燃法生产工艺，需要用煤粉进行点火，在烧制过程中，主要依靠原料自身燃烧产生的热量进行焙烧，添加少量燃煤助燃，各种燃料产生的污染物主要是烟尘、SO2及NOx等。 （1）烟气量、烟尘、NOX 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（中册）》（2010年修订）中3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表计算，本项目采用产污系数为：工业废气量4.297万标立方米/万块标砖，烟尘10.386千克/万块标砖，NOx6.874千克/万块标砖。项目年产空心砖2000万块，空心砖与标砖体积比为1.7:1，空心砖孔隙率取40%，因此折算标砖系数为1.02。经计算，本项目轮窑总废气产生量为8765.88万Nm3/a，颗粒物和NOX产生量分别为21.19t/a、14.02t/a，颗粒物和NOx产生浓度分别为241.73mg/m3、159.94mg/m3。 表34 轮窑烟气、烟尘和NOX产生量 污染物指标 单位 产污系数 折标砖 系数 产生量 产生 浓度 工业废气量 万Nm3/万块标砖 4.297 1.02 8765.88万Nm3/a / 颗粒物 kg/万块标砖 10.386 21.19t/a 241.73mg/m3 NOX kg/万块标砖 6.874 14.02t/a 159.94mg/m3 （2）SO2 根据化学工业出版社的《煤矸石砖》，不同焙烧温度下原料中硫的残留量见表35。 表35 焙烧温度与残余存硫量的关系内容 焙烧温度℃ 850 900 950 1000 1050 1100 1150 残余硫量% 100 68.42 47.37 30.26 17.11 6.58 0.00 项目轮窑焙烧温度约为1000℃，不可燃硫量取30.26%，则可燃硫量为69.74%；由于砖坯中有一定的水分和Ca、Mg等碱性物质，因此固硫率以50%计。按照《燃料燃烧排放大气污染物物料核算办法》中的燃煤SO2排放量公式计算SO2产生及排放量，具体如下： （1） （2） 式中：——SO2产生量，t/a； ——SO2排放量，t/a； B——粉煤灰消耗量，3000t/a； B——精煤燃料消耗量，25t/a； Mt——收到基全水分，8%； Std——粉煤灰全硫，1.5%； Std——精煤全硫，0.90%； ——燃料残余硫量，30.26%； ——砖坯固硫率，50%； ——钙钠双碱法硫去除率，85%； 由上式计算可知，SO2产生量为29.23t/a，SO2排放量为4.38t/a。 轮窑产生的烟气由12175m3/h的引风机抽出后，经旋风除尘和湿式脱硫处理后（烟尘去除率为90%，脱硫效率为85%）经20m高排气筒进入大气，烟气排污口安装自动监控装置，对烟气排放情况进行实时监控。各污染物的排放量和浓度如下表36所示。 表36 轮窑焙烧废气污染物产生量汇总表 污染物指标 产生量 产生浓度mg/m3 治理 措施 排放量 排放浓度 mg/m3 标准 mg/m3 达标情况 工业废气量 8765.88万Nm3/a / / 8765.88万Nm3/a / / 《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2标准 颗粒物 21.19t/a 241.73 旋风除尘器（90%） 2.12t/a 24.17 30 达标 SO2 29.23t/a 333.45 湿法碱液脱硫（85%） 4.38t/a 49.97 300 达标 NOX 14.02t/a 159.94 14.02t/a 159.94 200 达标 由表37可知，该项目轮窑燃烧废气污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业标准（颗粒物30mg/m3，SO2300mg/m3，氮氧化物200mg/m3）限值要求，处理后烟气经20m高排气筒进入大气，不会对环境产生明显影响。 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》是在国务院第一次全国污染源普查工作办公室、第一次全国污染源普查工作办公室、国家环境保护总局相关司局的指导下，中国环境科学研究院组织中国石油和化学工业协会等25家单位完成了第一次全国污染源普查工业污染源产污系数的核算和系数手册的编写。该手册涵盖了占我国工业污染物产排量绝大部分的362个小类行业，其中，271个小类行业的产排污系数通过实测核算得出，91个小类行业的产排污系数采用类比方法获得。手册中产污系数是指污染物产生系数，在典型工况生产条件下，生产单位产品（或使用单位原料等）所产生的污染物量。 钠钙双碱法脱硫工艺说明 制砖过程中产生的废气采用钠钙双碱法脱硫除尘，脱硫剂主要是NaOH、Ca(OH)2，脱硫剂的消耗量是SO2与其反应的消耗量，用量需要5%以上（按5%计算），本项目中脱硫剂约消耗14.5t/a。脱硫工艺主要包括5个部分：（1）吸收剂制备与补充；（2）吸收剂浆液喷淋；（3）塔内雾滴与烟气接触混合；（4）再生池浆液还原钠基碱；（5）石膏脱水处理。具体工艺流程如下： 轮窑废气由通风机抽出经烟道从塔顶进入脱硫塔，在脱硫塔内布置若干层、数十只喷嘴，喷出细微液滴雾化均布于脱硫塔内，烟气与喷淋脱硫液进行充分汽液混合接触，使烟气中SO2和灰尘被脱硫液充分吸收、反应，达到脱除SO2和烟尘的目的。经脱硫洗涤后的净烟气经塔顶除雾器脱水，经脱硫塔上部进入烟囱排入大气。脱硫循环液经塔内气液接触除SO2后，进入塔底循环区，经过循环泵，部分脱硫循环液进入脱硫塔上部循环使用，部分进入再生池再生（在池内与配置好的石灰乳液进行再生反应），再生后的脱硫液进入沉淀池进行沉淀处理，上层清液进入清液池，补入NaOH后，由泵打入脱硫塔顶部循环使用。脱硫过程生成的脱硫渣在沉淀池中分离出来，主要成分为CaSO3、CaSO4及脱除的烟尘等。 工艺流程见图6。 该过程的主要反应式如下： （1）吸收反应 Na2SO3+ SO2 + H2O → 2NaHSO3 （1） 2NaOH + SO2 →Na2SO3 + H2O （2） 以上二式视吸收液酸碱度不同而异：碱性较高时，（1）式为主要反应；碱性降低到中性甚至酸性时（2）式发生主要反应。 （2）再生反应 2NaHSO3 + Ca(OH)2 →Na2SO3 + CaSO3·1/2H2O +3/2H2O Na2SO3 + Ca(OH)2 +1/2H2O → 2NaOH + CaSO3·1/2H2O 再生的NaOH和Na2SO3等脱硫剂可以循环使用。 （3）氧化反应 2Na2SO3+O2→2Na2SO4 CaSO3·1/2H2O+1/2O2+3/2H2O→CaSO4·2H2O 这些氧化产物的生成系烟气中的O2氧化所致。 图6 钠钙双碱法脱硫工艺流程 项目脱硫渣主要为脱硫剂（纯碱和石灰）与SO2等有害物质反应后生成的副产物、未反应的脱硫剂及被脱硫系统捕集下来的烟尘等混合物，年产生脱硫渣120吨，脱硫渣经过加工成粉末状可作为原料，回用于制砖工序。 双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶和结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。双碱法脱硫工艺降低了投资及运行费用，该方法工艺先进、技术成熟、运行稳定可靠，并且具有以下优点：（1）脱硫效率85%以上。（2）脱硫剂采用钠碱和石灰，塔内清液吸收，有效避免塔内结垢。（3）液气比小，可脱硫除尘一体化。（4）一次投资省，运行成本低。（5）用NaOH脱硫，循环水基本上是NaOH的水溶液。在循环过程中对水泵、管道、设备均无腐蚀与堵塞现象，便于设备运行与保养。（6）吸收剂的再生和脱硫渣沉淀发生在吸收塔之外，减少了塔内结垢的可能性，因此可用高效的板式塔或填料塔代替目前广泛使用的喷淋塔，从而大大减少了吸收塔的尺寸和操作液气比，降低了脱硫成本。根据相关文献，该项目采用的脱硫除尘设备的脱硫效率可达到85%以上，环评认为项目拟采取的脱硫措施可行。 本项目烟气量约12175m3/h，根据设备厂家提供资料，本项目将配套脱硫塔最大处理规模为3万m3/h烟气量，可满足本项目使用需求。为确保脱硫效率，评价要求： 按时对脱硫设备进行检修和维护，若出现问题要及时解决； 确保脱硫剂的用量； 安排专人负责，施行责任到人的制度，在保证脱硫液碱度的情况下，脱硫效率可以达到85%以上，本次评价以85%计算。 轮窑相对于隧道窑存在漏气点多情况，采取本评价提出的措施后，可使废气收集率达到100%，因此生产过程中不会产生无组织废气。 本项目主要脱硫技术指标见表33。 表33 项目主要脱硫技术指标表 序号 名称 本项目脱硫指标 1 脱硫效率(%) 85% 2 液气比 3 3 钙硫比 1.05 4 循环液pH值 5.0～8.0 5 脱硫剂（氢氧化钠、氢氧化钙） 14.5t/a 8、自动监控装置 固定污染源CEMS应安装在能准确可靠地连续监测固定污染源烟气排放状况的有代表性的位置上。 （1）一般要求 ①位于固定污染源排放控制设备的下游； ②不受环境光线和电磁辐射的影响； ③烟道振动幅度尽可能小； ④安装位置应避免烟气中水滴和水雾的干扰； ⑤安装位置不漏风； ⑥安装烟气CEMS的工作区域必须提供永久性的电源，以保障烟气CEMS的正常运行； ⑦采样或监测平台易于人员到达，有足够的空间，便于日常维护和比对监测。当采样平台设置在离地面高度≥5米的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。 （2）具体要求 ①应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。 ②测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。对于颗粒物CEMS应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍烟道直径，以及距上述部件上游方向不小于2倍烟道直径处；对于气态污染物CEMS应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于2倍烟道直径，以及距上游方向不小于0.5倍烟道直径处。在烟气CEMS监测断面下游应预留参比方法采样孔，采样孔数目及采样平台等按GB/T16157固定污染源排期中颗粒物测定与气态污染物采样方法要求确定，以供参比方法测试使用。在互不影响测量的前提下，应尽可能靠近。 ③为了便于颗粒物和流速参比方法的校验和比对监测，烟气CEMS不宜安装在烟道内烟气流速小于5m/s的位置。 ④当烟气CEMS安装在矩形烟道时，若烟道截面的高度大于4米，则不宜在烟道顶层开设参比方法采样孔；若烟道截面的宽度大于4米，则应在烟道两侧开设参比方法采样孔，并设置多层采样平台。 9、原料及产品运输产生的扬尘 工程交通运输起尘采用以下公式进行计算： 式中：Qy——交通运输起尘量，Kg/Km·辆； Qt——运输途中起尘量，Kg/a； V——车辆行驶速度，Km/h（以20km/h计）； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，Kg/m2（以0.12Kg/m2计）； M——车辆载重，t/辆（30.0t）； L——运输距离，Km（0.83Km）； Q——运输量，t/a（9万t/a）。 根据计算，本项目运输扬尘量为1.575t/a。运营过程中，建设设单位对进厂道路及厂区路面硬化，并定期洒水抑尘，运输车辆使用加盖篷布的运输车辆，定期检修，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，通过采取以上措施，运输扬尘量得到有效控制，排放量可降低70%，则排放量为0.47t/a。 10、职工食堂产生的油烟 食堂一天供应两餐，预计设置有灶头数2个，属小型餐饮。本项目总劳动定员为30人，食堂年工作日240d，制作间平均工作4个小时。根据对餐饮业的模拟调查，一般饮食人均日食用油用量约30g/人·餐，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则厨房年油烟产生量为0.0648t/a。每个灶头排风量以14000m3/h计，则年烟气排放量8064万m3/a，油烟产生浓度为0.8036mg/m3。 环评要求烟气经专用烟道引至高于食堂房顶3m的排气筒排放，烟气处理措施可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18482-2001）中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。 11、点源环境影响预测 本项目排放的污染物主要是烟（粉）尘、SO2、NOx等。污染源调查情况见表37。 本次评价采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式，分别计算各污染源污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，预测结果见表38。 由计算结果可看出，各点源最大地面浓度均不超标。轮窑TSP最大落地浓度为2.558ug/m3，最大占标率为0.28%；SO2最大落地浓度为5.3ug/m3，最大占标率为1.06%；NOx最大落地浓度16.93ug/m3，最大占标率为6.77%。 由以上可知，本项目在采取环评规定的环保治理措施后，对评价区的环境空气质量影响较小。因此，工程建设从环境空气影响的角度来说，是可行的。 表37 排放主要源强参数 污染源 排放 方式 排放量（m3/h） 污染物名称 排放浓度mg/m3 排放速率g/s 烟囱高度（m） 出口内径 烟气出口温度 评价标准μg/m3 轮窑焙烧 有组织 12175 烟尘 24.17 0.0672 20 0.8 110℃ 900 SO2 49.97 0.1690 500 NOx 159.94 0.4446 250 表38 估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m 轮窑焙烧 TSP SO2 NOX 下风向预测浓度ρi1（μg/m3） 质量浓度 占标率Pi1 （%） 下风向预测浓度ρi1（μg/m3） 质量浓度 占标率Pi1（%） 下风向预测浓度ρi1（μg/m3） 质量浓度 占标率Pi1（%） 100. 1.011 0.11 2.095 0.42 6.692 2.68 200. 2.531 0.28 5.242 1.05 16.74 6.70 300. 2.485 0.28 5.147 1.03 16.44 6.58 400. 2.537 0.28 5.254 1.05 16.78 6.71 434 2.558 0.28 5.300 1.06 16.93 6.77 500. 2.489 0.28 5.155 1.03 16.47 6.59 600. 2.405 0.27 4.981 1.00 15.91 6.36 700. 2.238 0.25 4.635 0.93 14.8 5.92 800. 2.151 0.24 4.455 0.89 14.23 5.69 900. 2.054 0.23 4.254 0.85 13.59 5.44 1000. 1.999 0.22 4.141 0.83 13.23 5.29 1100. 1.941 0.22 4.020 0.80 12.84 5.14 1200. 1.869 0.21 3.871 0.77 12.36 4.94 1300. 1.79 0.20 3.707 0.74 11.84 4.74 1400. 1.708 0.19 3.539 0.71 11.3 4.52 1500. 1.632 0.18 3.381 0.68 10.8 4.32 1600. 1.598 0.18 3.31 0.66 10.57 4.23 1700. 1.558 0.17 3.228 0.65 10.31 4.12 1800. 1.515 0.17 3.139 0.63 10.03 4.01 1900. 1.471 0.16 3.047 0.61 9.731 3.89 2000. 1.426 0.16 2.953 0.59 9.431 3.77 2100 1.38 0.15 2.859 0.57 9.131 3.65 2200 1.335 0.15 2.766 0.55 8.834 3.53 2300 1.291 0.14 2.675 0.53 8.543 3.42 2400 1.248 0.14 2.586 0.52 8.26 3.30 2500 1.207 0.13 2.501 0.50 7.987 3.19 Pmax 2.558 0.28 5.300 1.06 16.93 6.77 D10%/m 0 0 0 （二）水环境影响分析 本项目搅拌用水随着产品的焙烧蒸发到空气中，无生产废水产生；原料棚抑尘、输送转运抑尘、绿化用水及道路洒水抑尘用水均蒸发到空气中，不产生废水；工业场地设卫生防渗旱厕；本项目在运营期产生的废水主要为餐饮、盥洗等杂排水，产生量为1.08m3/d，259.2m3/a。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。 环评要求新建1m3隔油池、1m3沉淀池和1m3消毒池各一个，废水收集水沟采用C30钢筋混凝土进行浇筑，池体内壁采用20mm厚的防水水泥砂浆，食堂污水经隔油池预处理后与其它杂排水一并进入沉淀池沉淀和消毒池消毒后，回用于绿化和洒水抑尘。生活污水回用工艺流程见图7： 图7 生活污水处理流程图 废水不外排的保证：项目在运营期不产生生产废水，并且设有防渗旱厕，日常产生杂排水通过隔油、沉淀、消毒处理后，非采暖期做为道路洒水抑尘和绿化用水，采暖期用于原料棚及输送转运抑尘，剩余少量用于道路洒水抑尘，做到废水不外排，故本项目产生的污水不会对周围水环境造成影响。另外，从处理工艺和废水水量角度考虑，新建污水处理设施可使本项目职工产生杂排水稳定处理、达标回用。 （三）声环境影响分析 1、工程噪声声源及源强分析 本项目运营期产生噪声的设备主要有粉碎机、搅拌机、真空挤砖机、切条切坯机、轮窑风机等设备运转及作业噪声。这些噪声源大多数为稳定连续声源，大多安装在室内，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响，项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见表39。 2、防治措施 （1）在设备选型时，应优选低噪声设备，以降低噪声源声压级； （2）采用先进的工艺技术，尽可能减少产噪设备的数量； （3）在总体设计上要布局合理，在总平面布置设计时，应将主要噪声源车间或装置远离办公区及村庄； （4）产噪设备安装连接时，要采用合理的连接方式，如用焊接代替铆接，为防止管道气流性振动产生噪声，在管道上包扎或涂刷阻尼材料，这样可降低噪声声压等级3dB（A）左右；各设备噪声统计表见表39。 表39 项目组要设备噪声统计表 产噪设备 声压级dB（A） 数量（台） 安装位置 状态 治理措施 治理后效果dB（A） 粉碎机 80 2 原料棚、储煤棚 连续稳态 加强管理，基础减震，室内操作，定期维护，隔声吸声。 70 搅拌机 85 1 生产车间 70 双轴真空挤出机 80 1 70 自动切泥条机 85 1 75 切坯机 85 1 75 轮窑风机 75 1 轮窑顶部 60 运输车辆 75 10 厂内道路 间断 60 （5）对机械传动部件动态不平衡处认真进行平衡调整，可降噪3dB（A）左右； （6）将粉碎机、搅拌机、挤砖机等产噪设备置于相应的厂房内，采取建筑屏蔽措施，厂房所开设的门窗应尽可能关闭严密，切忌有漏洞，以确保隔声效果。厂房通往室外的门应尽可能地采用双层门并加挂隔声门帘，这样可以防治厂房内产噪设备对室外的辐射影响，采取此措施可降低噪声5dB（A）； （7）室内墙壁宜粗糙，在厂房室内表面应尽量覆以吸声系数较大的吸声材料作为装饰物，可以降低噪声对外辐射约3dB（A）左右； （8）对搅拌机、挤砖机、切坯机等可以采取独立基础与混凝土地面分离等措施，以防止共振。电机的底垫下可以垫入隔振橡胶、减振垫等以减小振动的产生； （9）风机：此类设备为24小时连续生产，设计中安置在厂房内（排烟风机可设计在厂房外独立封闭的建筑物内，解决噪音问题）。可降低机组噪声20dB(A)。 （10）运输车辆：因本项目运输量较大，要求企业运输车辆采取在运输时减速慢行，在敏感目标附近禁止鸣笛的措施降低噪声。严格运输过程的管理，运输时间尽量避开居民休息时间（22:00—06:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）。 （11）加强管理 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止噪声；强化行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 在项目建设的同时对发声设备采取上述治理措施后，主要噪声源的声压级水平平均可降低15—20dB（A）左右。 3、噪声污染预测 （1）计算公式 按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下： 按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的模式进行预测。 ①室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： （1） 式中：－噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 如果已知噪声源的声功率级，且声源置于地面上，则： （2） 将（2）代入（1）得： （3） ②室内声源 根据“导则”推荐的噪声预测模式，将室内声源用等效室外声源表示。可将室内声源等效为包围所有噪声源的表面积为的等效室外声源，经推导可得到等效室外声源的声传播衰减公式为： （4） 其中：Lp(r)－预测点的声压级，dB(A)； r－车间中心至预测点距离，m； －车间的平均吸声系数，m2； r0 －测量噪声源声压级Lp0时距设备中心的距离，m； TL－声源围护结构的平均隔声量，dB(A)； Lp0 －噪声源的声压级，dB(A)。 ③总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： （7） 式中： T－计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M－室外声源个数；N为室内声源个数； －T时间内第i个室外声源的工作时间； －T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计时间T内的放空排气时间。 （2）预测结果 本项目的噪声预测结果见表40。噪声预测等声级线图见附图5。 表40 采取防治措施后噪声预测表 序号 测点位置 监测值dB（A） 贡献值 dB（A） 预测值dB（A） 标准值dB（A） 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂区东侧 40.7 38.5 24.12 40.80 38.65 60 50 2 厂区西侧 40.4 38.2 30.70 40.83 38.91 3 厂区南侧 42.3 39.6 31.71 42.66 40.25 4 厂区北侧 39.4 37.5 26.56 41.56 37.84 经上述分析和预测，由预测结果可知：本项目在厂界四周的贡献值和预测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准。因此，经采取环保措施后，本项目噪声对周围环境影响较小。 因此，评价认为只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成大的影响，可以做到噪声厂界达标。 （四）固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物主要有职工产生的生活垃圾、旋风除尘器收集的除尘灰、切条及切坯工序产生的废泥坯、出窑时产生的不合格砖、脱硫渣。 1、办公区职工产生的生活垃圾 生活垃圾年产生量按G=K·N计算 式中：G——生活垃圾产量（kg.d）； K——人均排放系数（kg/人·天）； N——人口数（人）。 依照我国生活污染物排放系数，职工取0.5kg/人·天，本项目职工30人，年工作日240天，则本项目每年产生的生活垃圾量约3.6t/a。 评价要求建设单位在厂区内及办公室设置生活垃圾箱，将职工产生的生活垃圾集中收集，不得长期存放，随意倾倒，统一交由环卫部门清运处理。 2、工业固废 本项目产生的工业固体废弃物主要是切坯过程中产生的切条及废泥坯、出窑时产生的废砖。 （1）废泥坯 生产线切坯过程产生的切条及废泥坯，产生量约为224t/a，全部返回上一道搅拌工序再搅拌利用，不外排。 （2）不合格砖 出窑时合格率约99%，则产生的不合格砖约450t/a，当地市场低价出售。 （3）旋风除尘器除尘灰（干灰） 本项目轮窑旋风除尘器除下的粉尘量约为18.69t/a，回收用于配料进行制转，不外排。 （4）脱硫渣 产生量约为120t/a，从池底清出后作为原料重新用于制烧结砖，不外排。 建设项目各项固体废物妥善处理后，不会对环境产生明显影响。 （五）生态环境影响分析 本项目粘土开采区为厂区西南侧取土场，根据横山县国土资源局关于划定横山县白界乡利民砖厂矿区范围的批复（横国土资发〔2017〕48号），开采面积为12500m2，与砖厂厂区紧挨，距离粘土投料口15m。开采前对土壤洒水湿润处理后，采用一台装载机挖取土至原料棚暂存，由投料口通过皮带传输机传送用于生产。本项目取土场已开采多年，已开采面积约500m2，评价要求建设单位在项目运行后严格按照以下提出的生态恢复措施要求取土和植被恢复。 本项目所在地植被较稀少，气候干燥，水土流失严重，自然生态环境十分脆弱，开挖取土是造成生态环境影响的重要因素，采取边坡防护、工程整治和植被恢复等措施后可有效减少因取土对水土流失造成的环境影响。 1、工程措施 （1）取土前，对取土区采取表土剥离措施，剥离厚度按30cm考虑，后期用于整地复耕或植被恢复用土； （2）取土场采取分层分级开挖、设置拦挡墙； （3）为防止雨水对下沿山体冲刷，在开挖面周边设置临时排水沟、护坡等水土保持工程，减少水土流失； （4）对表土采用防尘网苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀； （5）山地取土结束后，对取土场迹地进行平整，恢复植被； （6）增加厂区硬化面积，减少厂区沙尘量。 2、植物措施 （1）取土结束后，对取土场进行平整，覆盖表土，整治后播种苜蓿、草木犀、沙柳草籽等植被，减少水土流失。 （2）在厂区的道路两侧，特别是生产区、生活区应因地制宜，利用一切空闲地植树、种草，树种建议选择一些防水土流失的杨树、榆树、槐树等。 （3）设置专门绿化机构、管理人员，从统筹、防护、种植到养护全过程落实好绿化工作，保证绿化效果。 （六）环境管理和监测计划 1、环境管理 本项目属于生产型项目，在生产过程中的环境管理内容包括以下几点： （1）认真贯彻执行《环保法》，实行生产，把环保工作落到实处； （2）谁主管、谁负责，责任到人，分级管理； （3）对环保设备定期养护，发现问题立即处理； （4）严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； （5）在环保设施运行过程中，如发生重大事故，需较长时间维修时，必须向当地环保部门写出书面申请，批准后方可正常生产； （6）如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚； （7）脱硫除尘器如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使除尘设施及时正常运行，确保污染降到最低程度； （8）在线监测设施安装符合国家相关技术规范，设施稳定正常运行，比对监测符合质量控制管理要求，并经环保部门有效性审核的数据。 （9）烟气自动装置应保证与监控中心稳定联网。 2、监测计划 环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托当地环境监测站或有资质的检测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。 根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，并结合《排污企业自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定营运期污染源监测计划一览表见表41。 表41 营运期污染源监测计划一览表 污染源名称 监测项目 监测点 位置 监测 点数 监测频率 控制指标 废气 SO2、NOx、烟尘 脱硫塔排气筒 1个 自动监控装置持续监测 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2要求 粉尘 粉煤灰破碎筛分车间排气筒 1个 1次/年 粘土粉碎筛分车间排气筒 1个 颗粒物 厂界上风向、下风向 2个 1次/年 《大气污染物排放标准》 噪声 Leq(A) 厂区边界外1米 4个 每季1次（昼、夜各1次） GB12348-2008中的2类标准 （七）环保投资 本项目总投资500万元，其中，环保投资为105.5万元，占总投资额的21.1%，环保投资一览表见表42。 表42 主要环保设施及环保投资一览表 类别 污染源 项目 指标 数量 投资额（万元） 大气污染物 原料棚 封闭式彩钢瓦结构 / 200m2 计入主体投资 粉煤灰、煤粉堆场 封闭式彩钢瓦结构 / 50m2 轮窑 旋风除尘器+钠钙双碱法脱硫系统+20m烟囱+自动监控装置 除尘效率≥90% 脱硫效率≥85% 1套 80 食堂 高于房顶3m的专用烟道 / 1台 0.1 废水 污染 生活废水 隔油池1m3+沉淀池1m3+消毒池1m3 处理规模1m3/d 1套 0.5 噪声 产噪设备 加强管理，基础减震，室内操作，定期维护，隔声吸声 5.2 固废 生活垃圾 设置垃圾箱4个 0.2 生态 保护 扬尘 绿化 800m2 8.0 道路砖硬化 1080m2 6.5 其他 设备维护运行费 / 5 总计 105.5 （九）污染源排放清单 本项目污染源排放清单和竣工环保验收清单见表43、表44。排污单位应根据环境影响评价文件及批复确定的排放污染物种类、浓度及排放量和总量控制指标，依法申请排污许可证，排污许可证中应明确排污口位置和数量、排放方式、排放去向和污染物种类、控制指标和规定的方式，同时便于企业自查自控和环保部门日常监管，对监测方案、台账记录、监测信息应对社会公开。

表43    项目竣工环保验收清单

| 序号 | 环境要素 | 污染源 | 污染物 | 污染防治措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物 | 原料储存 | 粉尘 | 设置彩钢板结构全密闭储棚1座，地面硬化 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3排放限值 |
|  |  | 粉煤灰、煤粉堆场 | 粉尘 | 设置彩钢板结构全密闭储棚1座，地面硬化 |  |
|  |  | 轮窑 | 粉尘、SO2、NOX | 1套旋风除尘器+1套钠钙双碱法脱硫系统+20m烟囱+1套自动监控装置 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2排放限值 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 高于房顶3m的专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18482-2001）中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | CODCr、SS、BOD5、NH3-N、油类 | 隔油池1m3+沉淀池1m3+消毒池1m3 | 收集水沟采用C30钢筋混凝土进行浇筑，池体内壁采用20mm厚的防水水泥砂浆 | 回用于洒水抑尘，不外排 |
| 3 | 固体废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 站场设置4个垃圾箱，收集后交由环卫部门统一处理 | 处置率100%，不会对周围环境产生影响 |
| 4 | 噪声 | 产噪设备 | 粉碎机、搅拌机、真空挤砖机、切条切坯机、轮窑风机 | 加强管理，基础减震，室内操作，隔声吸声 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 6 | 生态 | 绿化 | 绿化面积800m2 |

表44   污染物排放清单

| 类别 | 污染源名称 | 污染物 | 污染物排放清单 | 污染物排放时段 | 排污口信息 | 防治措施 | 数量 | 向社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/m3） | 产生总量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放总量 （t/a） |  |  |  |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 取土场 | 无组织粉尘 | / | / | / | 3 | 运营全时段 | 不设排污口 | 洒水降尘 | / | ①废气治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ②例行监测达标情况 |
|  | 原料棚 | 无组织粉尘 | / | 少量 | / | 少量 | 运营全时段 |  | 封闭式彩钢瓦结构棚 | 200m2 |  |
|  | 煤粉、粉煤灰堆棚 | 无组织粉尘 | / | 2.13 | / | 0.604 | 运营全时段 |  | 封闭式彩钢瓦结构棚 | 50m2 |  |
|  | 物料粉碎 | 无组织粉尘 | / | 0.165 | / | 0.165 | 运营全时段 |  | / | / |  |
|  | 轮窑 | 烟尘 | 241.73 | 21.19 | 24.17 | 2.12 | 运营全时段 | 20m高排气筒，并设明显标志 | 旋风除尘器+钠钙双碱法脱硫系统+20m烟囱+自动监控装置；除尘效率≥90%，脱硫效率≥85% | 1套 |  |
|  |  | SO2 | 333.45 | 29.23 | 49.97 | 4.38 | 运营全时段 |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 159.94 | 14.02 | 159.94 | 14.02 | 运营全时段 |  |  |  |  |
|  | 运输 | 粉尘 | / | 1.575 | / | 0.47 | 运营全时段 | 不设排污口 | 加盖篷布、道路硬化、洒水抑尘 | / |  |
|  | 职工食堂 | 油烟 | 0.8036 | 0.0648 | 0.8036 | 0.0648 | 运营全时段 | 不设 | 高于房顶3m的专用烟道 | 1个 |  |
| 废 水 | 生活污水 | CODCr、SS、BOD5、NH3-N | / | 86.4t/a | / | 0 | 运营全时段 | 不设排污口 | 处理能力为1m3/d的生活污水处理设施（隔油池1m3+沉淀池1m3+消毒池1m3） | 1套 | 生活污水回用情况 |
|  | 食堂废水 | 油类 | / | 172.8t/a | / | 0 | 运营全时段 |  |  |  |  |
| 固 废 | 办公区职工 | 生活垃圾 | / | 3.6t/a | / | 3.6t/a | 运营全时段 | 垃圾收集点设明显标志 | 垃圾桶 | 4个 | 各类固废产生情况及其去向 |
|  | 生产区 | 废泥坯 | / | 224t/a | / | 0 | 运营全时段 | 不设排污口 | 回用于生产 | / |  |
|  |  | 除尘灰 |  | 18.69t/a |  | 0 | 运营全时段 |  |  |  |  |
|  |  | 脱硫渣 | / | 120t/a | / | 0 | 运营全时段 |  |  |  |  |
|  |  | 不合格砖 | / | 450t/a | / | 0 | 运营全时段 |  | 当地市场低价出售 | / |  |
| 噪 声 | 粉碎机、搅拌机、真空挤砖机、切条切坯机、轮窑风机 | 噪声 | / | 75～90dB(A) | / | 60～75dB(A) | 运营全时段 | 产噪车间设明显标志 | 加强管理，基础减震，室内操作，隔声吸声 | / | ①噪声治理措施； ②例行监测达标情况 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 取土场 | 粉尘 | 洒水降尘 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3规定的限值 |
|  | 原料棚 | 粉尘 | 封闭式彩钢瓦结构棚 |  |
|  | 粉煤灰、煤粉堆场 | 粉尘 |  |  |
|  | 轮窑 | 烟尘、SO2、NOx | 旋风除尘器+钠钙双碱法脱硫系统+20m烟囱+自动监控装置；除尘效率≥90%，脱硫效率≥85% | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2排放限值 |
|  | 运输 | 粉尘 | 加盖篷布、道路硬化、洒水抑尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 职工食堂 | 油烟 | 烟气经高于房顶3m的专用烟道排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18482-2001）中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3 |
| 水污 染物 | 办公生活区 | 生活污水 | 经沉淀、消毒处理后回用于洒水抑尘 | 不会对周围环境产生影响 |
|  |  | 食堂废水 | 隔油处理 |  |
| 固体废物 | 办公区职工 | 生活垃圾 | 集中收集，统一交由环卫部门处理 | 不会对周围环境产生影响 |
|  | 生产区 | 粉碎收尘、切条及切坯工序产生的废泥坯 | 收集后做为原料回用于生产 |  |
|  |  | 出窑时产生的不合格砖 | 当地市场低价出售 |  |
| 噪 声 | 粉碎机、搅拌机、真空挤砖机、切条切坯机、轮窑风机 | 噪声 | 加强管理，基础减震，室内操作，定期维护，隔声吸声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 生态保护措施及预期效果： 在厂区周边可绿化地带种植树木花草，增加厂区内的绿化面积，既能营造一个优美的工作环境，又可最大限度降低对区域生态环境的影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 横山区利民空心砖厂新建年产2000万块空心砖项目厂址位于榆林市横山区白界乡镇羊圈梁村，中心地理坐标为东经109°40′00.51″、北纬38°17′10.85″，项目总占地面积为12亩（8000m2），项目总投资500万元，环保投资105.5万元。 2、政策相符性分析 依据国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》分析，项目属于限制类中的“除外”项目（九、建材-7粘土空心砖生产线（陕西陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外））。2017年9月1日榆林市横山区发展改革局以横政发改发〔2017〕153号文对本新建项目进行了备案（见附件2），项目符合国家产业政策。 本项目符合2016年6月29日陕西省国土厅关于印发《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》（陕国土资发〔2016〕34号）中“其他地区一个乡镇原则上保留1-2个年生产能力2000万块标准砖以上的多孔（空心）粘土砖厂”的要求。本项目符合榆林市横山区白界乡保留的2个生产能力2000万块标准砖以上的空心粘土砖厂的要求。 3、选址符合性分析 本项目建设地址位于横山区白界乡羊圈梁村，依托原有项目设备新建。项目北侧3.5km为榆靖公路，通过羊圈梁村乡村道路进入厂区，交通便利。项目区供水、供电条件较好，厂址远离居民、学校等环境敏感点。建设项目厂区布局合理，对产生的“三废”进行综合治理后，污染物均能达标排放，项目对周围环境影响较小。符合国家产业规划政策。 本项目位于榆横工业园区内，根据榆横工业区规划环评审查意见，规划环评提出“通过企业之间的废物交换、循环利用，清洁生产等手段，建立工业区的‘工业生态链’”。园区内企业生产过程中产生的大量粉煤灰作为固体废弃物能够满足制砖的要求，做到废物再利用，同时产品粘土空心砖又可为园区的基础建设提供充沛原料，符合规划环评中提出的资源就地转化、循环利用的要求。园区内企业产生大量粉煤灰的同时，项目区有丰富优质的粘土资源，原料充足。 根据“榆林市投资项目选址‘一张图’控制线检测报告”，本项目不触碰生态红线、但与现行土地利用总体规划中有条件建设区冲突并占用III级保护林地。横山县国土资源局以横国土资发〔2008〕35号文（见附件7）对本项目建设用地进行了批复，横山区国土资源局以横国土资发〔2017〕48号文对本项目矿区用地进行了批复。横山县林业局以横林发〔2008〕13号文（见附件8）同意使用林地。 综上，本项目在严格执行项目可研及本评价要求的环保措施的条件下，因此选址可行。 4、环境现状结论 环境空气：各监测点TSP的24小时平均浓度、SO2和NO2小时浓度和24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，无超标情况，环境空气质量现状较好。 声学环境：厂界噪声监测昼间声级范围为48.7~49.5dB(A)，夜间声级范围为43.1~43.7dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状较好。 地表水环境：评价区地表水各监测断面水质监测指标符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值要求，地表水环境质量现状较好。 地下水环境：评价区地下水水质监测指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准值要求，地下水环境质量现状较好。 5、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 施工期环境影响分析：施工期主要环境影响因素有施工扬尘、施工机械噪声、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾及生活污水，由于本项目规模小、施工内容少、施工工期短，因此施工期间环境影响是短暂的，在施工结束后可完全消除，环境影响较小。 （2）运营期环境影响分析结论 环境空气影响分析：粘土采用封闭式彩钢瓦棚储存，可有效防止粉尘飞扬，使无组织排放量减少70%以上。厂界外10m处颗粒物浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3规定的无组织排放浓度限制要求。 轮窑焙烧窑废气经旋风除尘器和钠钙双碱法脱硫系统净化后排放（脱硫效率85%，除尘效率90%），烟囱高度20m，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2排放限值。 对厂区内地面进行定时洒水，进厂和厂区道路均应硬化，加强厂内绿化，以减少道路扬尘。 地表水环境影响分析：本项目无生产废水产生；厂区设有卫生防渗旱厕；职工产生杂排水经隔油+沉淀+消毒处理后回用于厂区洒水抑尘、绿化，不外排，不会对地表水环境产生影响。 声学环境影响分析：建设项目在生产过程中，主要噪声源为粉碎机、搅拌机、真空挤砖机、切条切坯机、轮窑风机等设备运转及作业噪声。该工程噪声控制措施有合理布局、控制噪声源于隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对周围环境的影响。项目运营期不会对周围环境敏感目标造成影响。经预测厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。 固体废弃物影响分析：本项目工业固体废物全部重行利用作为原料进行生产，不外排，生活垃圾设收集设施，收集后统一交由环卫部门处理，本项目固体废物去向明确，不会产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 生态环境影响分析：本项目开挖取土对生态影响较大，在开挖与开挖结束后采取边坡防护、遮盖等工程措施和种植草木等植被措施后，可有效减缓因开挖而造成的水土流失影响。因此，项目的实施对生态环境影响是轻微的。 6、达标排放及总量控制 本项目通过采取合理的污染防治措施，使各项污染物均能做到达标排放。 本项目的总量控制指标为： SO2：4.38t/a； NOx：14.02t/a； 总量应得到横山区环境保护局的批复。 横山区利民空心砖厂新建年产2000万块空心砖项目在落实报告中所提出的各项环保措施，保证所排污染物达标排放的前提下，同时加强管理，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

二、建议与要求 1、认真贯彻执行环保法规及有关上级环保主管部门的指示、文件； 2、加大厂区内绿化面积，美化环境； 3、对员工进行环保培训，提高员工环保意识，并加强管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 负责人： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案文件 附件3 标准批复 附件4 租地协议 附件5 监测报告 附件6 榆横工业园区规划环评审查意见 附件7 国土局文件 附件8 国土局关于矿权范围的批复 附件9 林业局文件 附件10 城建局文件 附件11 取水许可证 附件12 “多规合一”检测结果 附件13 专家意见 附图1 项目地理位置图 附图2 总平面布置图 附图3 监测点位布点图 附图4 环境保护目标图 附图5 噪声预测等声级线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.09

0.36

0.45

1.08

沉淀+消毒

生活用水

0.18

0.72

隔油池

0.9

食堂用水

0.075

新鲜水

9.195

0.075

1.08

原料棚洒水降尘

1.6

道路洒水

1.6

绿化用水

6.17

6.178

生产搅拌用水

#4

#3

#1

#2

粉尘，G1

取土

粉煤灰

粘土

粉尘G4

噪声Z2

粉尘G3

噪声Z1

粉碎机

粉碎机

传输带

噪声，Z3

搅拌机

噪声，Z4

粉尘，G2

原料堆棚

双极真空挤砖机

废水W1

固废S4

废气G7

噪声，Z5

切胚机

办公生活区

粉尘，G5

干燥

废气G6

固废S1、S2、S3

轮窑焙烧

粉尘G8

噪声Z7

车辆运输

成品