横山区疾病预防控制中心

检测报告

№：HSCDC(水)21-02

报告编号：HSCDC(水)21-02

样品名称：生活饮用水水源水

委托单位：横山区卫生监督所

被检单位：横山区自来水公司

采样地点：横山区王圪堵水库

二0二1年四月12日

声明事项

- 对检测结果有异议者，请于收到报告之日起15日内向中心提出，逾期不予受理。

- 微生物检测及现场检测结果不做复检。

- 本检测报告未经中心批准，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

- 本检测报告未加盖检验专用章和骑缝章无效；经同意复制的复制件，应由本中心加盖公章确认（完整复制除外）。

- 报告签字不全无效、报告涂改增删无效。

- 本报告仅提供给委托方，本中心不承担其他方应用本报告产生的责任。

- 委托检验是由委托者送检的样品，委托单位对所提供的样品和样品信息及相关资料的真实性负责，检测报告仅对送检样品负责。

地   址：陕西省横山区环城北路

电   话：（0912）2252743

传   真：（0912）2252678

邮政编码：719100

横山区疾病预防控制中心

检测报告书

NO：HSCDC（水）21-02                                          第1页/共2页

| 样品名称* | 生活饮用水水源水 | 检测类别 | 委托检测（采样） |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位* | 横山区卫生监督所 | 采样地点* | 横山区王圪堵水库 |
| 被检单位* | 横山区自来水公司 | 样品数量 | 5L±500mL |
| 采样日期 | 2021.4.7 | 样品状态 | 无色透明，适合检测 |
| 检测日期 | 2021.4.7-2021.4.12 | 采样人 | 王家乐 |
| 接收样品编号 | HSCDC（水）21-02 | 采样依据 | GB/T5750.2-2006 |
| 检验依据 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 检验方法 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.4-2006、GB/T 5750.5-2006、GB/T 5750.6-2006、GB/T 5750.7-2006、GB/T 5750.8-2006、GB/T 5750.10-2006、GB/T 5750.12-2006 |
| 检测项目 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨氮、耗氧量、氟化物、硝酸盐氮、砷、镉、铬（六价）、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯气及游离氯制剂（游离氯） |
| 检验结论 | 依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），对委托检测样品进行卫生学评价。 本次委托样品检测项目中的常规指标结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 |
| 备 注 | 带*的委托单位和被检单位由委托方提供，样品名称和采样地点的样品信息 内容由被检单位提供。此报告结果仅对本次所采水样负责。 |
| 编制人 |  | 审核人 |  | 签发人 |  |
| 签发日期 | 2021年4月12日 | 检验机构 （公章） |

横山区疾病预防控制中心

检测报告书

NO：HSCDC（水）21-02                                   第2页/共2页

| 检测指标 | 标准限值（有部分农村小型集中供水和分散式供水限值） | 检测结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5.0 | 合格 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 3 水源与净水技术条件限制时为5 | <0.5 | 合格 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 未见异物 | 合格 |
| pH | 6.5-8.5 | 7.36 | 合格 |
| 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | 合格 |
| 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.02 | 合格 |
| 氯化物/(mg/L) | 250 | 45 | 合格 |
| 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 115 | 合格 |
| 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 312 | 合格 |
| 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 165 | 合格 |
| 氨氮（以N-计）/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）/(mg/L) | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg∕L时为5 | 1.55 | 合格 |
| 氟化物/(mg/L) | 1.2 | 0.62 | 合格 |
| 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 20 | 1.48 | 合格 |
| 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | 合格 |
| 镉/(mg/L） | 0.005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 铅/(mg/L） | 0.01 | ＜0.005 | 合格 |
| 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | 合格 |
| 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0 | 合格 |
| 总大肠菌群/(MPN∕100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群/(MPN∕100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 氯气及游离氯制剂（游离氯） 与水接触时间≥30min | 出厂水中余量/（mg/L）≥0.3 管网末梢水余量/（mg/L）≥0.05 | 未使用 | / |